## Slide 1: Prácticas seguras para trabajar con el plomo en labores de renovación, reparación y pintura
Bienvenida e introducciones
  Dígale a los alumnos:
    Su nombre, la empresa para la que trabaja y a qué se dedica.
Descripción general del módulo:
  Programa del curso
  Manual del curso
  Estudiaremos:
  Este curso...
Notes: m
¿Por qué está aquí?
El trabajo de renovación tradicional que realiza ahora puede crear importantes peligros con relación al polvo con plomo, si se altera la pintura a base de éste último.
El polvo con plomo generado por el trabajo de renovación tradicional puede causar envenenamiento por plomo en los niños. También puede envenenar a las mujeres embarazadas, a usted mismo y a otros trabajadores e incluso a las mascotas. Mediante cambios útiles en las prácticas de trabajo se puede minimizar y contener el polvo. El uso de las prácticas seguras de trabajo con el plomo hace que el trabajo sea más seguro y reduce su responsabilidad.
La Regla final de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para la Renovación, Reparación y Pintura (Código de Regulación Federal 40, Parte 745) exige que las renovaciones que se realicen por compensación las deben llevar a cabo empresas certificadas por medio de renovadores certificados. Las empresas de renovación que deseen trabajar en viviendas construidas antes de 1978 y en instalaciones habitadas por niños, deben hacer una solicitud a la EPA y pagar una cuota a fin de obtener la certificación. Los renovadores que deseen convertirse en renovadores certificados deben aprobar satisfactoriamente un curso de renovador acreditado por la EPA o un curso acreditado por un estado o una tribu autorizados por la EPA. Este curso es el curso modelo de la EPA para renovadores certificados y como tal cumple con todos los requisitos del Código de Regulación Federal 40 745.90.
Este curso le enseñará cómo cumplir con la regla de renovación, reparación y pintura de la EPA, la regla del Departamento de Vivienda y Urbanismo sobre viviendas sin plomo, y cómo llevar a cabo las prácticas de trabajo seguras con el plomo de forma segura y eficaz.
Luego que haya aprobado satisfactoriamente un curso de renovador certificado, impartido por un proveedor de capacitación acreditado por la EPA, usted será un renovador certificado por la EPA. La categoría de renovador certificado por la EPA le permitirá realizar trabajos de renovación, reparación y pintura seguros con el plomo, en viviendas construidas antes de 1978 y en instalaciones habitadas por niños, donde el trabajo alterará la pintura a base de plomo. Su certificación es válida por cinco años a partir de la fecha de finalización del curso. Para renovar su certificación después de cinco años, debe aprobar satisfactoriamente un curso de perfeccionamiento de renovador certificado acreditado por la EPA, antes de que venza su certificación inicial. La capacitación de perfeccionamiento se debe realizar cada cinco años a fin de mantener la certificación. Si el renovador certificado no perfecciona su capacitación, dentro de un período de cinco años de la capacitación previa, deberá volver a realizar el curso inicial para certificarse nuevamente.

## Slide 2: Programa del curso
Introducción y bienvenida
Módulo 1: ¿Por qué hay que preocuparse por la pintura a base de plomo?
Módulo 2: Pruebas para pintura a base de plomo
Receso
Módulo 3: Antes de comenzar a trabajar
Módulo 4: Contención del polvo mientras trabaja
Almuerzo
Módulo 5: Mientras trabaja
Receso
Módulo 6: Actividades de limpieza y verificación del trabajo
Módulo 7: Administración de registros
Receso
Módulo 8: Capacitación para renovadores no certificados
Repaso
Prueba
Notes: m

## Slide 3: Descripción general del manual de capacitación
Ocho módulos
Ejercicios prácticos e interactivos, en 11 conjuntos de destrezas
Apéndices clave
  Apéndice 1 - Regla final de la EPA para el Programa de Renovación, Reparación y Mantenimiento (Código de Regulación Federal 40, Parte 745)
  Apéndice 2 - Requisitos del Departamento de Vivienda y Urbanismo (HUD) de los Estados Unidos
  Apéndice 3 - Renovar correctamente: Información importante para familias, proveedores de cuidado infantil y escuelas acerca del peligro del plomo
  Apéndice 4 - Guía de cumplimiento destinada a entidades pequeñas para renovar correctamente
  Apéndice 5 - Pasos para la renovación, reparación y pintura SEGURAS CON EL PLOMO
  Apéndice 6 - Ejercicios prácticos
  Apéndice 9 - Guía para la Recogida de Muestras de Cáscaras de Pintura
Notes: Módulos - Además de esta introducción, en este curso existen ocho módulos:
  Módulo 1: ¿Por qué hay que preocuparse por la pintura a base de plomo?
  Módulo 2: Reglamentos
  Módulo 3: Antes de comenzar a trabajar (incluye el conjunto de destrezas N° 1)
  Módulo 4: Contención del polvo mientras trabaja (incluye los conjuntos de destrezas N° 2 y 5)
  Módulo 5: Mientras trabaja (incluye el conjunto de destrezas N° 6)
  Módulo 6: Actividades de limpieza y verificación del trabajo (incluye los conjuntos de destrezas N° 7 y 11)
  Módulo 7: Gestión de registros
  Módulo 8: Capacitación para renovadores no certificados
Actividades y ejercicios: El curso incluye actividades y ejercicios para ayudarle a identificar los métodos para reducir la cantidad de polvo generada y a su vez, a contenerlo y eliminarlo. Muchos de los ejercicios y actividades se llevan a cabo en pequeños grupos, de modo que tendrá la oportunidad de intercambiar sus experiencias e ideas con otros participantes del curso.
Apéndices: Este manual consta de nueve apéndices que proporcionan información adicional que ayudará a los contratistas.
  Apéndice 1 – [Se ha dejado intencionadamente en blanco]
  Apéndice 2 - Requisitos del Departamento de Vivienda y Urbanismo (HUD) de los Estados Unidos
  Apéndice 3 - Renovar correctamente: Información importante para familias, proveedores de cuidado infantil y escuelas acerca del peligro del plomo
  Apéndice 4 - Guía de cumplimiento destinada a entidades pequeñas para renovar correctamente
  Apéndice 5 - Pasos para la renovación, reparación y pintura SEGURAS CON EL PLOMO
  Apéndice 6 - Ejercicios prácticos
  Apéndice 7 - Reglamentos estatales y locales
  Apéndice 8 - Situación normativa de desechos generados por contratistas y residentes en actividades domésticas con pintura a base de plomo
  Apéndice 9 - Guía para la Recogida de Muestras de Cáscaras de Pintura
  Apéndice 10 - Para obtener más información
Prueba: Los renovadores deben aprobar la prueba que se tome al término del curso, a fin de obtener la certificación. La reprobación de la prueba significa que debe volver a realizar el curso.

## Slide 4: Estudiaremos:
Por qué la pintura a base de plomo es un problema durante las renovaciones.
Cuáles son las exigencias de los reglamentos de la EPA y HUD para las empresas y los renovadores certificados.
Cómo determinar si la pintura a base plomo afecta al trabajo.
Cómo comenzar el trabajo.
Cómo preparar el área de trabajo para contener el polvo.
Cómo trabajar de una manera segura con el plomo.
Cómo limpiar el área de trabajo y verificar la limpieza.
Cómo eliminar los desechos de manera segura.
Cómo documentar su trabajo.
Notes: Módulo 1: Enseña los problemas de salud relacionados con el plomo, por qué es un problema que debe tratar y a quién se pone en riesgo si las renovaciones no se realizan de forma correcta.
Módulo 2: Enseña cuáles son las exigencias de los reglamentos de la EPA y del HUD para las empresas y los renovadores certificados.
Módulo 3: Enseña cómo determinar si la pintura a base plomo afecta su trabajo y cómo educar a los propietarios y residentes en las viviendas de interés o a los propietarios y adultos representantes en las instalaciones habitadas por niños, sobre cómo el trabajo afectará el plomo en su propiedad. Este módulo también analiza cómo planificar el trabajo, de modo que sea seguro con el plomo.
Módulo 4: Enseña cómo preparar adecuadamente el área de trabajo, de modo que el polvo y los escombros generados por su trabajo no contaminen la propiedad y no quede polvo con plomo.
Módulo 5: Enseña cómo trabajar de manera segura con el plomo y qué prácticas están prohibidas por las reglas de la EPA y del HUD; proporciona también información sobre equipos de protección personal.
Módulo 6: Enseña cómo eliminar de forma eficaz el polvo generado por el trabajo que se realice en una vivienda o en una instalación habitada por niños, y enseña a los renovadores certificados cómo realizar una verificación de limpieza. Esta sección también contiene información sobre cómo eliminar los desechos de la renovación.
Módulo 7: Enseña los requisitos de las reglas de la EPA y del HUD para la creación y el mantenimiento de la documentación del trabajo.
Módulo 8: Enseña a los renovadores certificados cómo capacitar a renovadores no certificados en las prácticas seguras con el plomo mientras estén en la obra.

## Slide 5: Este curso...
Cumple con los requisitos de la EPA y el HUD.
Forma renovadores certificados por la EPA.
Demuestra su compromiso con la seguridad.
PERO,
No es un curso de reducción de plomo.
No cumple con los requisitos de capacitación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés).
Puede que no cumpla los requisitos de capacitación estatales, locales o tribales.
Notes: El valor de esta capacitación
Este curso cumple con los requisitos de la EPA y del HUD para la capacitación en prácticas seguras para trabajo con el plomo, conforme a la regla RRP.
Los renovadores obtienen la certificación de la EPA después de la aprobación satisfactoria del curso.
La aprobación de este curso demuestra la competencia de su empresa a los posibles clientes y puede ser una ventaja de mercadería que distinga a su empresa de la competencia.
Capacitación de reducción de plomo
La reducción de plomo hace referencia al trabajo que se realiza con el propósito específico de eliminar permanentemente la pintura a base a plomo y los peligros de la misma de una vivienda. Este curso no es un curso de reducción de plomo diseñado para tratar la eliminación, el encapsulamiento o el aislamiento de la pintura a base de plomo ni los peligros de la misma. Este curso no es un curso de operaciones y mantenimiento diseñado para controlar la pintura a base de plomo en el lugar, por medio de controles provisionales. Para realizar un trabajo de reducción de plomo se requiere capacitación adicional y especializada.
OSHA
OSHA cuenta con requisitos de capacitación para los trabajadores que deben conocer los empleadores. Para obtener más información sobre los requisitos de OSHA, visite www.osha.gov/Publications/osha3142.pdf.
Requisitos estatales, locales y tribales
Muchos estados, localidades y tribus indígenas tienen sus propios requisitos de pintura a base de plomo, lo que incluye capacitación y requisitos específicos de certificación. Consulte en su estado, localidad o viviendas tribales y agencias ambientales para obtener información sobre dichos requisitos.

## Slide 6: Módulo 1: ¿Por qué hay que preocuparse por la pintura a base de plomo?
Descripción general
¿Qué es la pintura a base de plomo?
¿Qué riesgos y efectos para la salud están relacionados con la exposición al plomo?
¿Por qué es un problema el polvo contaminado con plomo?
Notes: Después de finalizar este módulo podrá explicar:
Lo que es la pintura a base de plomo y por qué es un problema para los renovadores.
Los riesgos del plomo para la salud de niños y adultos.
El motivo por el cual nos preocupamos por el polvo contaminado con plomo.

## Slide 7: ¿Qué es la pintura a base de plomo?
Las normas federales definen la pintura a base de plomo como:
  Cualquier pintura o revestimiento de superficie que contenga plomo igual a 1.0 miligramos por centímetro cuadrado, o en exceso de esta medida, o un porcentaje mayor que el 0.5 por peso.
  Algunos estados y localidades norman la pintura fijando concentraciones de plomo menores.
  Es el origen principal de polvo contaminado con plomo en las viviendas.
¿Por qué se utilizaba plomo en la pintura?
  El plomo se añadía para mejorar el color y la durabilidad.
La pintura a base de plomo se prohibió en 1978.
Notes: Las normas federales definen la pintura a base de plomo.
  La pintura a base de plomo es cualquier pintura o revestimiento de superficie que contenga plomo igual a 1.0 miligramos por centímetro cuadrado, o en exceso de esta medida, o un porcentaje mayor que el 0.5 por peso.
  La pintura con concentraciones de plomo menores que la definición antes mencionada, también puede provocar problemas para la salud. Incluso la pintura con una pequeña cantidad de plomo puede constituir gran parte del polvo en el aire o que está depositado.
  En el módulo 3 se proporciona información sobre la forma de determinar si una propiedad contiene pintura a base de plomo.
Algunos estados y localidades norman la pintura fijando concentraciones de plomo menores.
  Debe verificar si los departamentos de salud estatales y locales cuentan con requisitos más estrictos que los requisitos federales.
¿Por qué se añadía plomo a la pintura?
  El plomo se añadía para mejorar el color y la durabilidad.
  También se añadía en algunos revestimientos de superficie, como barnices o tintes.
En 1978 se prohibió el uso residencial de la pintura a base de plomo
  En 1978, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor prohibió la venta de pinturas a base de plomo para uso residencial. En la práctica, esto quiere decir que las viviendas construidas en 1978 aún podrían tener pintura a base de plomo, ya que aún podrían haber estado disponibles existencias de pintura con plomo.
  Es por esto que el año de construcción es un asunto muy importante a tener en cuenta.

## Slide 8: Riesgos del plomo para la salud
Muy peligroso para niños.
  Daña el cerebro y el sistema nervioso central; puede disminuir la inteligencia, causar dificultades para leer y aprender, problemas de comportamiento e hiperactividad.
  Los daños pueden ser irreversibles, lo que afectaría a los niños toda su vida.
Es peligroso para mujeres embarazadas.
  Daños al feto.
También es peligroso para los trabajadores y otros adultos.
  Hipertensión.
  Pérdida de libido o capacidad sexual.
  Fatiga física.
La exposición al plomo produce daños permanentes.
Notes: Los niños menores de seis años son los que están en más riesgo debido a pequeñas cantidades de plomo.
  Los niños corren mayor riesgo que los adultos, debido a que sus cuerpos están en desarrollo. Durante las actividades de juego normales y frecuentes, o cuando se llevan las manos a la boca, los niños pueden ingerir o inhalar polvo de las manos, juguetes, alimentos u otros objetos.
  En los niños, el plomo puede provocar:
    Daños en el sistema nervioso y en los riñones.
    Disminución de la inteligencia, trastorno por déficit de atención y discapacidades del aprendizaje.
    Problemas de habla, lenguaje y comportamiento.
Entre los adultos, especialmente las mujeres embarazadas corren riesgo debido a la exposición al plomo.
  El plomo pasa de la madre al feto y puede causar:
    Abortos espontáneos
    Nacimientos prematuros
    Daños en el cerebro
    Bajo peso al nacer
Entre los efectos del plomo en la salud de los adultos se incluye:
  Hipertensión.
  Problemas de fertilidad en hombres y mujeres.
  Problemas digestivos.
  Trastornos nerviosos.
  Problemas de la memoria y la concentración.
  Trastornos sexuales.
  Dolores musculares o de articulaciones.

## Slide 9: Los síntomas del envenenamiento con plomo no siempre son obvios
  El personal médico puede malinterpretar fácilmente los síntomas, retrasando así un tratamiento eficaz y aumentando la posibilidad de daños permanentes tanto físicos como mentales.
  La única forma de determinar el envenenamiento con plomo es hacer un análisis del nivel de plomo en la sangre (BLL, por sus siglas en inglés).
Notes: El envenenamiento con plomo no siempre tiene síntomas obvios.
Por lo general, los síntomas del envenenamiento con plomo no son específicos y se atribuyen con frecuencia a otras causas.
A menudo, las personas expuestas a plomo se quejan de síntomas específicos que incluyen:
  Dolor de cabeza
  Dolor de estómago
  Irritabilidad
  Fatiga
  Pérdida del apetito
  Dolores musculares o de articulaciones
Ya que muchos síntomas no son específicos o son parecidos a los síntomas de la gripe, es posible que los padres no estén alerta y obtengan atención médica inmediata para sus hijos. Esto es crítico para niños pequeños, ya que mientras mayor sea el tiempo sin tratamiento, mayor es el riesgo de que se produzcan daños cerebrales permanentes.
Los trabajadores con una exposición ocupacional al plomo necesitan informarlo a sus médicos, a fin de proporcionarles todos los antecedentes necesarios para una evaluación de síntomas adecuada, ya que posiblemente estén relacionados con la exposición al plomo.
La mejor manera de determinar si hay plomo presente en el cuerpo es mediante un análisis de sangre.
La cantidad de plomo en la sangre se mide en microgramos por decilitro (μg/dl) de sangre, una unidad de medida muy pequeña. Un microgramo es la millonésima parte de un gramo. Es igual que sacar un centavo de US$10.000. Como referencia, un sujetapapeles de tamaño estándar pesa casi un gramo o un millón de veces más que un microgramo. Un microgramo en una cantidad muy pequeña de plomo. Recuerde lo pequeña que es esta cantidad de plomo cuando se aplique a la limpieza del polvo cuando lleguemos al módulo 4: Contención del polvo mientras trabaja, Módulo 5: Mientras trabaja y Módulo 6: Actividades de limpieza y verificación del trabajo.

## Slide 10: ¿Por qué el polvo y los escombros constituyen un problema?
Las actividades de renovación que alteran la pintura a base de plomo generan polvo y escombros. Los escombros se convierten en polvo.
El polvo contaminado con plomo es venenoso.
Las cantidades muy pequeñas de polvo contaminado con plomo pueden envenenar a niños y adultos.
  Los niños ingieren polvo durante sus actividades de juego normales.
  Los adultos ingieren o respiran polvo durante las actividades laborales.
Los trabajadores pueden llevar polvo contaminado con plomo a sus hogares y envenenar a sus familias.
Notes: El polvo y los escombros de los trabajos de renovación, reparación y pintura en viviendas e instalaciones habitadas por niños construidas antes de 1978 pueden contener plomo.
La pintura previa a 1978 puede contener plomo.
Los trabajos de renovación, reparación y pintura alteran la pintura que pueda contener plomo. Cualquier actividad que implique la preparación de superficies puede generar polvo con plomo, como por ejemplo al raspar con la mano, utilizar lijadoras eléctricas, pistolas de aire caliente por encima de los 1100° Fahrenheit y soldar con soplete de llama. Las tareas más complicadas, como retirar componentes de construcciones y demoler paredes pueden generar mucho polvo.
Las cantidades pequeñas de polvo contaminado con plomo pueden envenenar a niños y adultos.
Una pequeña cantidad de plomo puede ser sumamente dañina.
Por lo general, las partículas de polvo con plomo son tan pequeñas que no las puede ver, no obstante puede respirarlas o ingerirlas. Estas partículas más pequeñas, ya sean inhaladas o ingeridas, son absorbidas por el cuerpo con mayor facilidad que las partículas más grandes y, por lo tanto, pueden envenenar con más facilidad.
Los niños, residentes y trabajadores pueden respirar o ingerir polvo con plomo.
Los niños pueden ingerir o inhalar el polvo de las manos, juguetes, alimentos u otros objetos durante las actividades normales cuando se lleven las manos a la boca. También pueden ingerir cáscaras de pintura.
Los adultos pueden ingerir o respirar polvo durante las actividades laborales.
  Se genera polvo cuando los trabajadores desempeñan actividades tales como raspado y lijado con la mano, o utilizan una lijadora eléctrica o una herramienta para rectificar. El polvo se mezcla con el aire que respiran.
  Si los trabajadores comen, beben, fuman o colocan cualquier cosa en la boca sin lavarse las manos primero, es posible que ingieran polvo con plomo.

## Slide 11: Una pequeña cantidad de polvo puede recorrer largas distancias
No se puede ver.
Es difícil de barrer.
Además, recorre distancias.
¡Un gramo de pintura a base de plomo puede contaminar una gran área!
Notes: Una pequeña cantidad de polvo puede recorrer largas distancias.
No se puede ver. Incluso un piso que parece limpio puede tener polvo con plomo. Solamente un examen de laboratorio puede asegurarle si un área está contaminada con plomo.
Es difícil de barrer. Los métodos de limpieza normales no recogerán todo el polvo en un área de trabajo. Barrer no es suficiente. Se necesita usar agua, detergente y una aspiradora HEPA para limpiar el polvo de forma eficaz.
Recorre distancias. Una vez que se genera polvo, es fácil pisarlo y llevarlo dentro y fuera del área de trabajo. Además, un trabajo de pintura exterior puede contaminar el interior de una vivienda medida que el polvo, las cáscaras y el suelo con plomo se llevan al interior con la pisadas.
Más adelante en este curso, analizaremos en detalle las normas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Vivienda y Urbanismo (HUD, por sus siglas en inglés) sobre los procesos de aprobación y los peligros del polvo con plomo. Aquí se incluyen los límites para reforzar la idea de que una cantidad muy pequeña de plomo puede causar problemas para la salud. Estas cifras representan la cantidad de plomo medida en microgramos (1 millonésima de un gramo) que se permite en un área de un pie de ancho por un pie de largo (un pie cuadrado). Más de esta cantidad de plomo en las áreas específicas es peligroso.
EPA y HUD utilizan estas normas cuando se realiza la aprobación:
  Pisos 40 μg/pie2
  Antepechos interiores de ventanas 250 μ g/pie2
  Canales de ventanas 400 μ g/pie2
  NOTA: Los estados y las localidades pueden hacer cumplir normas menores.

## Slide 12
Video sobre un contratista que envenenó a sus propios hijos
https://youtu.be/l-kDy4Zig8c
Notes: El contratista analiza cómo las prácticas de trabajo seguras con el plomo hubiesen protegido a sus hijos contra el envenenamiento con plomo.
El video que se muestra en este punto del curso es sobre Kevin Sheehan, un contratista que trabaja con plomo, que analiza cómo envenenó a su familia mientras trabajaba en viviendas más antiguas que contenían pintura a base de plomo. Kevin analiza la necesidad de tomar precauciones seguras con relación al plomo durante el trabajo de renovación, comparte la lección que ha aprendido y revela lo que se puede hacer para mantener a las personas seguras durante un trabajo en casas más antiguas con pintura a base de plomo.

## Slide 13
Video sobre la madre de una menor envenenada por un trabajo de renovación
https://youtu.be/OSGF0yfFIY8
Notes: La madre analiza el tratamiento de la menor envenenada por un trabajo de renovación.
El video que se muestra en este punto del curso es sobre Maurci Jackson, una madre cuya hija se envenenó con plomo. Analiza lo difícil que fue ver a su hija someterse a tratamientos de "quelación" para eliminar el plomo de su cuerpo. Maurci comparte sus temores acerca de la salud futura de su hija, después de haber sido envenenada con plomo y su frustración sobre el envenenamiento, ya que es completamente prevenible si los que alteran la pintura a base de plomo consideraran las consecuencias de trabajar con plomo de forma incorrecta. Enfatiza la necesidad de tomar precauciones y hacer una planificación segura con relación al plomo para evitar el envenenamiento.
Nota: El tratamiento de quelación es una serie de procedimientos médicos para eliminar el plomo del cuerpo.

## Slide 14: Ahora ya saben...
Lo que es la pintura a base de plomo y los efectos adversos del plomo para la salud.
Que el polvo es el problema.
Que el envenenamiento por plomo es difícil de identificar y que los efectos pueden llegar a ser permanentes.
Que los niños son los que están en el mayor riesgo de envenenarse por plomo.
Que el envenenamiento por plomo se puede evitar.

## Slide 15: Módulo 2: Reglamentos
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA):
  Creó programas acreditados de capacitación y certificación para trabajadores, supervisores, inspectores y evaluadores de riesgos encargados de la evaluación o reducción de pinturas a base de plomo.
  Estableció los requisitos de educación previa a la renovación.
  Promulgó la Regla Final del Programa de Renovación, Reparación y Pintura (regla RRP).
Departamento de Vivienda y Urbanismo de los Estados Unidos (HUD):
  Inició acciones dirigidas a las viviendas de interés que reciben ayuda federal.
  Estableció programas de subsidios federales.
  Sentó las directrices para la evaluación y el control de pinturas a base de plomo y creó la regla de la vivienda sin plomo.
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos (OSHA):
  Estableció normas de protección para el trabajador.
Notes: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés):
  La EPA ha establecido requisitos de capacitación para quienes participan en la reducción de plomo (eliminación permanente del plomo). Un renovador certificado no puede efectuar una reducción de pintura a base de plomo, a menos que además sea un trabajador o un supervisor certificado en reducción de plomo.
  Se define como reducción de plomo cualquier medida o conjunto de medidas cuyo propósito sea eliminar o cubrir pinturas a base de plomo o los peligros de la pintura a base de plomo. Entre otras medidas, la reducción de plomo contempla: (1) La eliminación de pintura y polvo, el cierre o la encapsulación permanente de pintura a base de plomo, la sustitución de superficies o accesorios con pintura o la eliminación o cobertura permanente de suelos, cuando en tal pintura, polvo o suelo existan peligros asociados a la pintura a base de plomo; y (2) todas las actividades de preparación, limpieza, desecho y pruebas de aprobación posterior a una reducción relacionadas con tales medidas. (Código de Regulación Federal 745.223, parte 40).
  La reducción de plomo no incluye renovaciones, remodelaciones, jardinería u otras actividades que no tengan como fin la eliminación permanente de los peligros de la pintura de base de plomo, sino que pretenden reparar, restaurar o remodelar una estructura o vivienda específica, incluso si de manera imprevista producen una reducción o la eliminación de los peligros de la pintura a base de plomo. Aún más, la reducción de plomo no incluye controles, operaciones o actividades de mantenimiento de carácter provisional ni tampoco otras medidas y actividades destinadas a la disminución temporal, pero no permanente, de los peligros de la pintura a base de plomo. (Código de Regulación Federal 745.223, parte 40).
  El módulo 3 contiene información sobre los requisitos de educación previa a la renovación.
  En las siguientes diapositivas se detalla la regla RRP.
Departamento de Vivienda y Urbanismo de los Estados Unidos (HUD):
  Si usted trabaja en viviendas de interés que reciben ayuda federal, será necesario que adopte determinadas acciones para abordar los peligros del plomo. En estos casos, los trabajadores deben recibir una capacitación adecuada. Consulte el Apéndice 2 para obtener más información sobre los requisitos que ha establecido el HUD en cuanto a capacitación del trabajador y reducción de los peligros del plomo en viviendas con ayuda federal.
  El HUD cuenta con un programa de subsidios para que los gobiernos estatales y locales financien actividades de reducción de los peligros del plomo.
  Averigüe si en los estados y las localidades limítrofes existe algún programa local (con fondos estatales o federales) diseñado para contrarrestar los peligros del plomo.
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos (OSHA): La OSHA tiene una norma sobre plomo en la construcción que resume los requisitos de protección al trabajador. Su empleador debe estar al tanto de dichos requisitos. Para obtener más información con respecto a la regla de OSHA sobre plomo en la construcción, consulte el Código de Regulación Federal 1926.62, parte 29 (http://www.osha.gov/Publications/osha3142).
Reglamentos estatales y locales: Es posible que se apliquen reglamentos estatales y locales al trabajo de renovación que realiza. Si es así, al final de este módulo encontrará esos requisitos.

## Slide 16: La regla RRP
Trata sobre las actividades que alteran la pintura a base de plomo en las viviendas de interés y en instalaciones ocupadas por niños. Requiere que:
  Los renovadores se certifiquen mediante capacitación.
  Las empresas se certifiquen.
  Los proveedores de capacitación se acrediten.
  Existan prácticas de trabajo seguras con el plomo en los trabajos de renovación.
  Se brinde educación previa a la renovación en las viviendas de interés y en instalaciones ocupadas por niños.
Las empresas que trabajan en hogares e instalaciones ocupadas por niños, construidas antes de 1978, deberán certificarse y emplear prácticas de trabajo seguras con el plomo en sus trabajos de renovación.
La EPA puede autorizar que el cumplimiento de la regla sea hecho cumplir por estados, territorios y tribus.
Notes: Regla Final de la EPA para la Renovación, Reparación y Pintura:
  Publicada el 22 de abril de 2008, con la autoridad de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (sección 402(c)(3) de la Ley TSCA).
  Después del 22 de abril de 2010, la regla final tratará sobre los peligros de la pintura a base de plomo que se deriven de actividades de renovación, reparación y pintura que alteran la pintura a base de plomo en las "viviendas de interés" y en las "instalaciones ocupadas por niños".
    Una vivienda de interés es un hogar o una unidad residencial construida antes del 31 de diciembre de 1977, excepto:
      Las viviendas destinadas a ancianos o personas con discapacidad (a menos que resida o vaya a residir en dicha vivienda algún niño menor de seis años).
      Cualquier vivienda sin dormitorios (por ejemplo, estudios, hospitales, hoteles, residencias, etc.)
    Una instalación ocupada por niños es una construcción anterior a 1978 que reúne los tres criterios siguientes:
      Es visitada regularmente por niños menores de seis años.
      Las visitas son al menos en dos días distintos de la semana (período comprendido entre lunes y domingo), siempre y cuando la visita de cada día dure al menos 3 horas.
      Las visitas semanales en conjunto representan al menos 6 horas y las visitas anuales en conjunto representan al menos 60 horas.
    Las instalaciones ocupadas por niños pueden encontrarse en una construcción pública o comercial, o en una de las viviendas de interés. Entre estas instalaciones se cuentan escuelas, servicios de cuidado infantil y guarderías.
  Autorización estatal: La EPA puede autorizar a los estados, territorios y tribus que hagan cumplir los aspectos de la regla RRP. Estos estados reciben el nombre “estados en el acuerdo”. La EPA hará cumplir la regla en los estados que no integren el acuerdo.
La regla requiere lo siguiente:
  Los proveedores de capacitación deben estar acreditados.
  Las empresas de renovación deben estar certificadas.
  Los renovadores y los técnicos de muestreo de polvo deben contar con capacitación y certificación.
  Los trabajadores no certificados deben trabajar bajo la supervisión e instrucción práctica de un renovador certificado.
  Se deben seguir prácticas de trabajo para los trabajos contemplados por la regla.
  Los renovadores deben educar a los propietarios y ocupantes (módulo 3).

## Slide 17: La regla RRP: Exclusiones
Actividades de renovación en que los componentes afectados no contengan pintura a base de plomo.
Renovaciones de emergencia (requieren limpieza y verificación de limpieza).
Reparaciones menores y actividades de mantenimiento. Nota: Esta exclusión no se aplica a cambios de ventanas, demoliciones o actividades que involucren prácticas prohibidas.
Renovaciones efectuadas por los propietarios en su propio hogar.
Notes: La regla de renovación, reparación y pintura no se aplica a trabajos de renovación que reúnan las siguientes exclusiones.
  Si la renovación afecta únicamente a componentes que no contienen pintura a base de plomo, la regla no se aplica a la renovación de éstos.
  La EPA ha establecido límites (a continuación) para reparaciones menores o mantenimiento. Los trabajos que no superen estos límites se eximen de los requisitos de prácticas de trabajo de la regla. Los límites de la EPA para reparaciones menores y mantenimiento son superiores a los límites fijados por el HUD (información del HUD en el siguiente recuadro).
En la regla hay definiciones para las actividades de reparación menor y mantenimiento.
  La EPA ha definido las actividades de reparación menor y mantenimiento del siguiente modo.
    Los trabajos de interiores que afectan a menos de 6 pies cuadrados (6 pie2) por habitación de superficie pintada se eximen de los requisitos de prácticas de trabajo de esta regla. No se requiere limpieza ni verificación de la limpieza después de efectuar actividades menores de reparación y mantenimiento, a menos que impliquen un cambio de ventanas, tareas de demolición u otras prácticas prohibidas.
    Los trabajos de exteriores que afectan a menos de 20 pies cuadrados (20 pie2) por lado de superficie pintada se eximen de los requisitos de prácticas de trabajo de esta regla. No se requiere limpieza ni verificación de la limpieza después de efectuar actividades menores de reparación y mantenimiento, a menos que impliquen cambio de ventanas, tareas de demolición u otras prácticas prohibidas.
    Las actividades de reparación menores y de mantenimiento no incluyen cambios de ventanas, tareas de demolición ni actividades que impliquen prácticas prohibidas.
    La cantidad de superficie pintada alterada corresponde al total de la superficie que ocupaba el componente retirado. Salvo en el caso de renovaciones de emergencia efectuadas en un período de 30 días, se considerará que el trabajo es el mismo al momento de determinar la cantidad de pintura alterada.
    La regla del HUD sobre viviendas sin plomo se aplica a todos los hogares construidos antes de 1978 que reciben ayuda federal para la vivienda, la que habitualmente se entrega a través de los gobiernos estatales y locales, en los que se vayan a afectar superficies pintadas mayores a las cantidades de minimis definidas por el HUD. Las cantidades de minimis del HUD son: 2 pies cuadrados de pintura interior a base de plomo, 20 pies cuadrados de pintura exterior a base de plomo ó 10% de la superficie total de un tipo de componente interior o exterior con una superficie pequeña que contenga pintura a base de plomo. Por ejemplo, antepechos de ventana, zócalos y molduras.

## Slide 18: La regla RRP: Certificación de empresa
Todas las renovaciones cubiertas deben ser efectuadas por empresas certificadas, mediante renovadores certificados y otros trabajadores capacitados.
Para certificarse, las empresas deben enviar una solicitud y pagar un costo a la EPA.
Las certificaciones tendrán validez durante 5 años.
La certificación permite que la empresa realice renovaciones en cualquier estado o área tribal indígena sin autorización.
Notes: Ninguna empresa que trabaje con viviendas de interés o con instalaciones ocupadas por niños, donde los trabajos vayan a alterar la pintura a base de plomo, podrá realizar, ofrecer o afirmar que efectúa renovaciones sin contar con su certificación de empresa entregada por la EPA o un estado, territorio o tribu indígena del acuerdo con autorización de la EPA.
Sólo se necesita una certificación de empresa de renovaciones otorgada por la EPA para que una empresa de renovaciones trabaje en cualquier estado, territorio o área tribal no autorizados. La certificación de la empresa no es lo mismo que la certificación personal que logra cada renovador al aprobar satisfactoriamente el curso.
Los estados, los territorios y las tribus pueden tramitar una autorización de la EPA para operar sus propios programas. Además, los estados, los territorios y las tribus, con o sin la autorización de la EPA, podrán establecer requisitos adicionales para las empresas que trabajan en sus jurisdicciones. Asegúrese de aclarar si su gobierno estatal, territorial o tribal cuenta con reglamentos adicionales que puedan afectar una renovación en su comunidad.

## Slide 19: La regla RRP: Responsabilidades de la empresa
Garantizar el cumplimiento general de la Regla RRP.
Garantizar que todo el personal de renovación está integrado por renovadores certificados o ha recibido capacitación práctica por parte de renovadores certificados.
Asignar un renovador certificado a cada trabajo.
Cumplir con los requisitos de educación antes de la renovación.
Cumplir con los requisitos de gestión de registros.
Notes: La empresa certificada debe asegurarse de que todos los que participan en el trabajo de renovación, reparación o pintura cuenten con capacitación para aplicar prácticas de trabajo segura con el plomo durante el trabajo. La EPA exige que todas las personas que se encuentran en el trabajo estén capacitadas. La persona encargada de las prácticas de trabajo seguras con el plomo debe ser un renovador certificado. Los demás empleados de la empresa (renovadores no certificados) que estén cumpliendo labores deben recibir capacitación en el trabajo por parte de un renovador certificado o ser renovadores certificados directamente. Lo anterior se puede lograr si:
  Todos los empleados se capacitan como renovadores certificados; o
  Al menos una persona se capacita como renovador certificado para que posteriormente capacite al resto de los empleados en prácticas de trabajo seguras con el plomo. Se debe recordar que esta capacitación tiene que ser impartida por un renovador certificado.
La empresa certificada debe designar a un renovador certificado para: Realizar las actividades de instalación, garantizar que la renovación se efectúe de acuerdo con las normas de las prácticas de trabajo, revisar el trabajo y las actividades de limpieza mediante el procedimiento de verificación de limpieza y capacitar al personal de renovación no certificado en el trabajo en las normas de trabajo seguras con el plomo.
La empresa certificada debe garantizar que la renovación se efectúa de conformidad con los requisitos de las prácticas de trabajo contenidas en la regla.
La empresa certificada debe cumplir los requisitos de educación previa a la renovación.
La empresa certificada también está encargada de llevar todos los registros, tales como:
  Documentación sobre educación previa a la renovación (comprobante de recibo, comprobante de entrega, exenciones de responsabilidad, etc.);
  Documentación sobre la pintura a base de plomo;
  Registros de capacitación y certificación; y,
  Registros de verificación de limpieza.
  Nota: El módulo 7 detalla la gestión de registros.

## Slide 20: La regla RRP: Certificación individual
Para convertirse en renovador certificado, la persona debe tomar un curso de capacitación de 8 horas de duración aprobado por la EPA con un proveedor de capacitación acreditado por la EPA.
El certificado de finalización del curso sirve para certificar a un renovador (sin necesidad de tramitar la certificación con EPA).
Se requiere una capacitación de perfeccionamiento cada 5 años.
Los trabajadores no necesitan certificación mientras reciban capacitación en el trabajo de parte de un renovador certificado y mientras el trabajo no esté reglamentado por el HUD.
Notes: Todas las renovaciones deberán ser dirigidas por renovadores certificados. Una persona puede llegar a ser un renovador certificado si toma un curso de 8 horas de duración aprobado por la EPA para capacitarse en materia de prácticas de trabajo seguras con el plomo, con un proveedor de capacitación aprobado por la EPA. La aprobación satisfactoria del curso le otorga una certificación durante 5 años como renovador certificado. Para conservar la certificación, los renovadores certificados deben asistir a un curso de perfeccionamiento de 4 horas aprobado por la EPA e impartido por un proveedor de capacitación acreditado por la EPA, antes de que la certificación expire.
No es necesario presentar una solicitud ni pagar para convertirse en renovador certificado. En lugar de esto, el certificado de aprobación del curso sirve como certificación de renovador. Debe haber una "copia" del certificado de aprobación del curso inicial o del curso de perfeccionamiento disponible en la obra mientras se trabaja.
Los estados, los territorios y las tribus podrán establecer requisitos para los renovadores individuales que trabajen en sus jurisdicciones. Asegúrese de determinar si su gobierno estatal, territorial o tribal cuenta con reglamentos adicionales que puedan afectar su campo de acción y lugar de trabajo autorizado.
    El HUD exige que todos los trabajadores sean capacitados por un instructor, a menos que estén supervisados por un supervisor certificado en reducción (que también debe ser un renovador autorizado en virtud de la regla RRP).

## Slide 21: La regla RRP: Responsabilidades del renovador certificado
Efectuar el trabajo y guiar las prácticas de trabajo seguras con el plomo.
Impartir capacitación práctica a los trabajadores no certificados.
Conservar en la obra una copia de los certificados de capacitación inicial o perfeccionamiento.
Cuando se solicite, use los kits de pruebas reconocidos por la EPA, o bien recoja muestras de cáscaras de pintura para realizar el análisis de plomo en un laboratorio e identificar la pintura a base de plomo.
Estar presente mientras se colocan letreros, se contienen y limpian las áreas de trabajo.
Estar disponible por vía telefónica cuando esté fuera de la obra.
Mantener la contención para que el polvo y los escombros queden dentro del área de trabajo.
Poner en marcha el procedimiento de verificación de limpieza.
Preparar y mantener los registros necesarios.
Notes: La regla RRP requiere que un renovador certificado individual se encargue de las labores de renovación, al margen del nivel de capacitación y certificación de las demás personas que se desempeñan en el lugar de trabajo. Dicho renovador certificado individual tendrá las siguientes responsabilidades.
  Efectuar el trabajo y guiar a los renovadores no certificados.
  Capacitar en el trabajo a todos los trabajadores no certificados en materia de prácticas de trabajo seguras con el plomo.
  Conservar copias de los certificados de capacitación inicial o de perfeccionamiento en la obra.
  Cuando se solicite, realizar pruebas a la pintura a base de plomo, recurriendo a kits de pruebas reconocidos por EPA o análisis de plomo de las muestras de cáscaras pintura e informar los resultados.
  Permanecer en la obra durante la colocación de letreros, la instalación del área de trabajo y las etapas de limpieza del trabajo.
  Si no se encuentra en la obra, estar disponible por teléfono o buscapersonas.
  Asegurarse de que se conserve la contención en una forma que impida el escape de polvo y escombros. Esta responsabilidad implica la necesidad de determinar qué prácticas de trabajo se van a emplear para minimizar el polvo.
  Realizar el procedimiento de verificación de limpieza para garantizar que el trabajo esté finalizado y que el área de trabajo esté en condiciones de ser ocupada nuevamente.
  Preparar un resumen del trabajo, conservar los registros de capacitación y certificación, y certificar que todo el trabajo se haya efectuado de un modo seguro con el plomo.

## Slide 22: La regla RRP: Normas de prácticas de trabajo
  La regla de la renovación, reparación y pintura contempla la instalación del área de trabajo, las prácticas de trabajo prohibidas, la limpieza y el procedimiento de verificación de limpieza.
  Las prácticas de instalación, tales como colocación de letreros y contención del área de trabajo, se abordarán en el módulo 4.
  Las prácticas prohibidas y las sugerencias para la reducción de polvo se abordarán en el módulo 5.
  Las prácticas de limpieza y los procedimientos de verificación de limpieza se abordarán en el módulo 6.
  La gestión de registros se abordará en el módulo 7.
Notes:     El HUD dispone de requisitos adicionales de prácticas de trabajo. Consulte la diapositiva 2-12.

## Slide 23: La regla RRP: Cumplimiento de la ley
  La EPA puede suspender, revocar o modificar la certificación de una empresa si se constata un incumplimiento de parte de la empresa certificada o del renovador certificado.
  Dichas empresas no conformes podrían ser responsables de pagar sanciones administrativas de hasta $37,500 por cada infracción cometida.
  Las empresas que infrinjan este reglamento con premeditación y conocimiento de causa se exponen a multas de hasta $37,500 adicionales por cada infracción cometida o a privación de libertad, o a ambas medidas.
Notes: Cumplimiento de la ley:
  La EPA está facultada para imponer sanciones civiles de $37,500 por cada infracción cometida y una sanción penal adicional de $37,500 más reclusión por el incumplimiento consciente y premeditado de las exigencias de la regla de renovación, reparación y pintura.
  La EPA también puede revocar la certificación de una empresa certificada o de un renovador certificado que infrinja los requisitos de la regla de renovación, reparación y pintura.
  Se debe recordar que el infractor puede ser una empresa de renovación certificada o un contratista no certificado que desconozca o eluda el requisito de convertirse en una empresa de renovación certificada.

## Slide 24: Regla del Departamento de Vivienda y Urbanismo sobre viviendas sin plomo
  Abarca las VIVIENDAS de interés de propiedad federal o con ayuda federal, así como las viviendas de interés de propiedad federal que se venden. Los renovadores deben averiguar si la vivienda recibe ayuda financiera.
    Si es así, el renovador debe pedirle al propietario que averigüe si se trata de ayuda federal.
  La regla del HUD cuenta con requisitos de evaluación y control según del tipo de ayuda:
    Evaluación visual, inspección de pintura a base de plomo;
    estabilización de pintura, control provisional, reducción;
    mantenimiento continuo de pintura a base de plomo.
Notes: 2-24
Los requisitos del HUD para viviendas que reciben ayuda federal son similares a los contenidos en la regla de EPA, con algunas excepciones. En este programa se destacarán las diferencias entre las reglas del HUD y la regla RRP mediante cuadros de texto especiales que contienen el logotipo del HUD. Estos recuadros se ubican en la parte inferior de las páginas, donde haya alguna diferencia entre los requisitos de la EPA y del HUD. El Apéndice 2 incluye una descripción general de los requisitos del HUD y una tabla que detalla las diferencias entre las reglas.
La “Regla de viviendas sin plomo” del HUD se refiere a las viviendas de propiedad federal o con ayuda federal construidas antes de 1978, así como a las viviendas de propiedad federal que se venden. Este reglamento también se puede aplicar a las viviendas de propiedad de un organismo federal y operadas por un organismo federal distinto del HUD.
La regla del HUD no contempla las “instalaciones ocupadas por niños”, a menos que formen parte de una propiedad residencial incluida en la regla. Esto la diferencia de la regla de renovación, reparación y pintura de la EPA, que abarca viviendas e instalaciones ocupadas por niños, reciban ayuda federal o no. Cuando exista alguna diferencia entre los reglamentos de la EPA y del HUD, se debe aplicar la norma más protectora.
El HUD cuenta con numerosos programas que brindan ayuda financiera, por ejemplo: rehabilitación, desarrollo comunitario, asesoría en adquisiciones, etc. El HUD exige que se aborden los peligros de la pintura a base de plomo (tales como el raspado de pintura, superficies con fricción e impacto y altas concentraciones de polvo con plomo) relacionando dichas actividades con la ayuda financiera que otorga el HUD. Al consultar con el cliente si una vivienda recibe ayuda federal, los renovadores deben reconocer que ésta podría provenir de un gobierno estatal o local, o de una corporación de desarrollo comunitario u otra entidad local, por lo cual es posible que tengan que pedirle al cliente que confirme cuál es la fuente principal de los fondos de ayuda.
El HUD no reconoce por si solo la capacitación en el trabajo del trabajador y, en general, requiere que todas las personas que efectúan controles provisionales (consulte la diapositiva 2-12) de los peligros del plomo, en una vivienda de propiedad federal y con ayuda federal, realicen un curso de capacitación aprobado por el HUD. Los requisitos de capacitación del HUD para el trabajo, excepto la reducción, se cumplen al aprobar satisfactoriamente el curso de renovador certificado, aprobado en conjunto por la EPA y el HUD.

## Slide 25: Regla del Departamento de Vivienda y Urbanismo sobre viviendas sin plomo Prácticas de trabajo seguras
La regla del HUD requiere prácticas de trabajo seguras con el plomo para:
    Estabilización de la pintura
    Control provisional de los peligros de la pintura a base de plomo identificados
    Rehabilitación (renovación)
    Tratamientos estándar
    Mantenimiento continuo de pintura a base de plomo
  El nivel de minimis del HUD es inferior al nivel para reparaciones menores y mantenimientos de la regla RRP
Notes: 2-25
La regla del HUD sobre viviendas sin plomo requiere trabajos seguros con el plomo en las actividades que figuran en la diapositiva. Especifica cuáles son las prácticas prohibidas, los requisitos de protección de los ocupantes y los preparativos de la obra. Se deben emplear técnicas de limpieza especiales y se debe obtener una aprobación.
Se exige la aplicación de prácticas de trabajo seguras con el plomo durante los siguientes casos:
  Estabilización de la pintura: Renovación destinada a reparar superficies pintadas que no estén intactas (descascarillado, raspado u otros daños) mediante la reparación del sustrato (si es necesario), la preparación de la superficie y la aplicación de otra capa de pintura. El resultado es una superficie pintada intacta.
  Controles provisionales: Según la definición del HUD, los controles provisionales incluyen reparación, pintura, contención temporal, limpieza especializada, aprobación, actividades continuas de mantenimiento de pinturas a base de plomo y establecimiento y operación de programas de gestión y educación para los ocupantes.
  Rehabilitación: Éste es el término del HUD para la renovación de propiedades.
  Tratamientos estándar: Conjunto de medidas que disminuyen todos los peligros potenciales de la pintura a base de plomo dentro de una vivienda, cuando se presume que hay pintura a base de plomo (no se realiza una evaluación de la pintura de base de plomo). Toda la pintura deteriorada se trata como un peligro de pintura de base de plomo.
  Mantenimiento continuo: Actividades normales de mantenimiento.
En las viviendas de interés que sean de propiedad federal o que reciban ayuda federal, se deben reparar todas las áreas con pintura deteriorada en el área de trabajo. Si el trabajo afecta a cantidades inferiores a las cantidades – “de minimis” – que se enumeran a continuación, no es necesario que se empleen las prácticas de trabajo seguras con el plomo ni los requisitos de aprobación de la regla del HUD. Los límites “de minimis” dispuestos por el HUD son más bajos que los límites para actividades de reparación menor y mantenimiento de la regla de renovación, reparación y pintura de la EPA. Las cantidades “de minimis” del HUD son:
  2 pies cuadrados en cualquier sala o espacio interior.
  20 pies cuadrados en superficies exteriores.
  10% de la superficie total de un componente interior o exterior de tipo pequeño.
En el módulo 6 se tratan los requisitos de aprobación del HUD. En general, la aprobación se requiere después de todos los trabajos que exceden las cantidades de minimis del HUD y la realiza un profesional certificado independiente de la empresa certificada de renovación, como un inspector de plomo, un evaluador de riegos del plomo o un técnico de muestreo de polvo. Es posible que las jurisdicciones estatales y locales tengan distintos requisitos de aprobación en comparación con el HUD o la EPA, en cuyo caso se aplicarán los requisitos que resulten más estrictos.

## Slide 26: La regla del Departamento de Vivienda y Urbanismo se refiere a:
Capacitación (por lo habitual, capacitación en la sala de clases para los trabajadores)
Protección de ocupantes y preparación de la obra
Métodos prohibidos (3 más que en la regla RRP)
Niveles de minimis (menores a los de la regla RRP)
Prácticas de trabajo con el plomo
Limpieza especializada
Pruebas de aprobación (abordadas en el módulo 6)
Notificación a los ocupantes (en un plazo de 15 días)
Notes: La regla del HUD de viviendas sin plomo (LSHR) contempla el trabajo de renovación en las viviendas de interés que reciben ayuda federal o son de propiedad federal y aborda de manera específica las siguientes actividades seguras con el plomo.
  Capacitación: La EPA requiere que los proyectos de renovación estén a cargo de un renovador certificado. Debido a este requisito, ahora existen dos grandes opciones de capacitación para el trabajo de renovación en virtud de la regla de viviendas sin plomo:
    Todos los renovadores se capacitan en el lugar de trabajo directamente con un renovador certificado; o
    el renovador certificado designado es también supervisor certificado en reducción de plomo y todos los trabajadores que no sean renovadores certificados reciben capacitación práctica en materia de normas de trabajo seguras con el plomo (consulte el módulo 8).
  Protección de ocupantes y preparación de la obra: Los ocupantes deben permanecer fuera del área de trabajo mientras se realizan labores de renovación, debiendo ser reubicados a otra unidad de vivienda durante los proyectos de renovación de mayor duración. No se pueden emplear kits de pruebas reconocidos por EPA para corroborar la existencia de pinturas a base de plomo (LBP, por sus siglas en inglés) y sólo un inspector de plomo certificado o un evaluador de riesgos puede establecer si hay presencia de pintura a base de plomo.
  Prácticas prohibidas: El HUD prohíbe las mismas prácticas que la regla RRP de la EPA, con tres prohibiciones más:
    Pistolas de aire caliente que carbonizan la pintura;
    Raspado o lijado en seco, excepto a menos de 1 pie de una toma de corriente eléctrica; y,
    Uso de decapantes volátiles en áreas con poca ventilación.
  Niveles de minimis: El HUD establece un umbral de minimis menor para trabajos en interiores, en comparación con el límite de la EPA para actividades de reparación menor y mantenimiento. Consulte las notas de la diapositiva previa para obtener más detalles.
  Pruebas de aprobación: El HUD exige un examen de aprobación cuando finalice un trabajo de renovación superior al nivel de minimis, para hogares reglamentados por la regla de viviendas sin plomo. Además, el HUD requiere que se efectúe un examen de aprobación a cargo de una tercera parte independiente del renovador y, por tanto, no permitirá que se acepte la inspección visual del propio renovador certificado ni el uso del procedimiento de verificación de limpieza. Al aplicar la regla de viviendas sin plomo del HUD a su trabajo (consulte el Apéndice 2), es necesario que un profesional certificado realice un examen de aprobación, por ejemplo, un inspector de plomo, un evaluador de riesgos de plomo o un técnico de muestreo de polvo. Algunas autoridades estatales y locales exigen distintos requisitos y normas para las aprobaciones.
  Notificación a los ocupantes: El HUD requiere la entrega de avisos a los ocupantes en un plazo máximo de 15 días a partir de la identificación de pintura a base de plomo o peligros por pintura a base de plomo en su unidad (y en áreas comunes, si las hay) y en un plazo máximo de 15 días tras la finalización del trabajo de control de peligros en su unidad o en áreas comunes.
2-26

## Slide 27: Conozca las reglas de la Agencia de Protección Ambiental y del Departamento de Vivienda y Urbanismo
  Para recibir una copia de los reglamentos, comuníquese con el Centro Nacional de Información sobre el Plomo al teléfono 1-800-424-LEAD.
  También puede descargar las reglas y la demás información desde los siguientes sitios Web:
    www.epa.gov/lead
    www.hud.gov/offices/lead
Notes: 2-27
Las personas y empresas que realicen renovaciones, reparaciones y pintura en viviendas construidas antes de 1978 y en instalaciones ocupadas por niños deben entender la Regla Final de la Renovación, Reparación y Pintura de la EPA. En el Apéndice 1 se puede encontrar la Regla Final de la Renovación, Reparación y Pintura de la EPA.
Las personas que realicen renovaciones, remodelaciones y rehabilitaciones en viviendas construidas antes de 1978 beneficiarias de ayuda federal deben entender la regla de viviendas sin plomo del HUD. En el Apéndice 2 hay más información sobre la regla de viviendas sin plomo del HUD.

## Slide 28: Reglamentos estatales y locales
Es posible que los reglamentos de los estados y las localidades sobre renovaciones en las viviendas de interés sean distintos a los de la EPA y del HUD.
Consulte con los organismos de la vivienda y el ambiente de su estado o localidad para obtener más información sobre dichos requisitos.
El Apéndice 7 está reservado para incluir copias o resúmenes de los reglamentos estatales y locales.
Notes: Reservado para que los alumnos tomen notas sobre reglamentos estatales y locales que aplican a la renovación y que sean diferentes de los reglamentos de la EPA y del HUD.

## Slide 29: Ahora ya saben...
Que la Regla Final del Programa de Renovación, Reparación y Pintura de la EPA (regla RRP) se aplica a las renovaciones en viviendas e instalaciones ocupadas por niños que se hayan construido antes de 1978 y contengan pintura a base de plomo.
Que se deben considerar siempre los requisitos y las responsabilidades de certificación de las empresas certificadas y los renovadores certificados, y que se debe renovar la certificación cada 5 años.
Cómo cumplir con los requisitos de instalación del área de trabajo, prácticas de trabajo prohibidas, limpieza y procedimiento de verificación de limpieza de la regla.
Cómo averiguar si su trabajo de renovación se rige por la EPA, el HUD, ambas organizaciones o ninguna.

## Slide 30: Módulo 3: Antes de comenzar a trabajar
Descripción general
Este módulo le enseñará:
A educar a los propietarios y residentes.
Que el uso de la pintura a base de plomo era muy común.
A determinar si hay pintura a base de plomo.
A usar los kits de pruebas reconocidos por la EPA para verificar si hay pintura a base de plomo.
A aprender métodos para recoger muestras de cáscaras de pintura para el análisis de plomo en un laboratorio.
Cómo decidir cuáles son las reglas que se aplican.
Notes: Descripción general del módulo
El módulo también contempla las importantes preguntas que se deben formular al comienzo de un trabajo, a fin de establecer si un trabajo se enmarca dentro de la regla RRP o las reglas del Departamento de Vivienda y Urbanismo (HUD, por sus siglas en inglés), y qué requisitos se aplican.

## Slide 31: Eduque a los propietarios y residentes
La regla educacional previa a la renovación:
  Exige que las empresas de renovación proporcionen el folleto Renovar correctamente a los propietarios o residentes, antes de las actividades de renovación en viviendas construidas antes de 1978 e instalaciones habitadas por niños.
  Especifica los requisitos para la educación de los residentes u ocupantes y la entrega del folleto Renovar correctamente, que puede variar según el tipo de propiedad y el área que se renueve.
Conforme a la regla RRP, las empresas certificadas DEBEN:
  Entregar copias del folleto Renovar correctamente a los propietarios de viviendas o residentes y a los propietarios o adultos representantes de instalaciones habitadas por niños.
  Dar aviso de la renovación a los padres o tutores de los niños que usan las instalaciones, además de indicarles cómo obtener una copia del folleto Renovar correctamente.
  Obtener la confirmación de recibo del folleto Renovar correctamente por parte de los propietarios o la evidencia de que el folleto se entregó a los arrendatarios o residentes.
  Conservar todos los registros durante al menos 3 años.
Notes: Exclusiones: La regla educacional previa a la renovación abarca las mismas actividades de renovación que se encuentran enmarcadas dentro de la regla de renovación, reparación y pintura. Se aplican las mismas exclusiones, salvo que el propietario u ocupante no puede renunciar voluntariamente a la entrega del folleto. (Consulte el módulo 2 para obtener más información sobre las exclusiones.)
Trabajo en viviendas: Las empresas de renovación certificada deben distribuir el folleto Renovar correctamente en un plazo de no más de 60 días antes del comienzo de la renovación, a los propietarios y residentes de las viviendas construidas antes de 1978 que se van a renovar.
  Las empresas deben obtener el acuse de recibo por escrito del propietario o la prueba de que el folleto se envió por correo certificado, con solicitud de confirmación de entrega, al menos 7 días antes del comienzo de la renovación.
  Para los arrendatarios, las empresas certificadas deben obtener un acuse de recibo por escrito o un documento donde se señale que la empresa entregó el folleto y no pudo obtener un acuse de recibo por escrito.
  Todas las pruebas de registros de recepción, correo o entrega se deben conservar durante 3 años después de la finalización de la renovación.
  Los formularios de muestra para documentar la confirmación de recepción se incluyen en el folleto Renovar correctamente.
Trabajo en áreas comunes: Las empresas de renovación certificada deben proporcionar el folleto Renovar correctamente en un plazo de no más de 60 días antes del comienzo de la renovación, al propietario de la vivienda construida antes de 1978 que se está renovando. Las empresas deben proporcionar una notificación por escrito a todos los que residen en las unidades afectadas de la propiedad que se está renovando; además, deben informar a los residentes afectados sobre la ubicación de la información publicada, en caso de que el trabajo en las áreas comunes cercanas los afecte. La siguiente información sobre el trabajo se debe publicar en las áreas comunes:
  Descripción de la naturaleza y ubicación del trabajo;
  Lista de las fechas de inicio y término del trabajo; y
  Entrega del folleto Renovar correctamente o de información sobre cómo obtener una copia gratuita de éste.
Esta información se puede proporcionar a los arrendatarios por correo, personalmente o mediante la instalación de letreros que la incluyan, en lugares donde los residentes de todas las unidades afectadas puedan verlas.
Trabajo en instalaciones habitadas por niños: Las empresas de renovación certificadas deben distribuir el folleto Renovar correctamente en un plazo de no más de 60 días antes del comienzo de la renovación, al propietario de la construcción y a un representante adulto de la instalación habitada por niños, con los mismos requisitos de documentación que se estipulan en el caso de las viviendas. Las empresas también deben proporcionar una notificación a los padres y tutores de los niños que usan las instalaciones, con los mismos requisitos que se estipulan en el caso de los arrendatarios afectados por las renovaciones en áreas comunes.
Para obtener copias del folleto Renovar correctamente visite el sitio Web de la EPA en www.epa.gov/lead, o comuníquese con el Centro Nacional de Información sobre el Plomo al 1-800-424-LEAD (5323). El folleto se puede copiar para fines de distribución según sea necesario, a fin de cumplir con los requisitos de educación previa a la renovación.

## Slide 32: ¿Qué tan común es el uso de pinturas a base de plomo en viviendas?
Notes: Fuente de datos en la tabla anterior: American Healthy Homes Survey: Draft Final Report for Peer Review: Lead and Arsenic Findings, October 7, 2008 (Encuesta sobre hogares saludables en los Estados Unidos: Informe final preliminar para revisión por parte de colegas: Hallazgos de plomo y arsénico, 7 octubre de 2008).
Viviendas construidas en 1978 y anteriormente
Aproximadamente 34 millones de unidades de vivienda construidas antes de 1978 contienen pintura que coincide con la definición federal de "pintura a base de plomo" (Fuente: American Healthy Homes Survey: Draft Final Report for Peer Review: Lead and Arsenic Findings, October 7, 2008 [Encuesta sobre hogares saludables en los Estados Unidos: Informe final preliminar para revisión por parte de colegas: Hallazgos de plomo y arsénico, 7 octubre de 2008]).
  La regla RRP de la EPA supone que toda vivienda construida antes de 1978 contiene pintura a base de plomo, salvo que la vivienda haya sido sometida a pruebas para detectar la presencia de pintura a base de plomo y los resultados hayan indicado que no contiene dicha pintura.
  Los componentes con mayor tendencia a ser revestidos con pintura a base de plomo incluyen las ventanas y puertas (interiores y exteriores), así como también, las paredes exteriores y los porches.
Viviendas construidas antes de 1960
Es más probable que las viviendas construidas antes de 1960 contengan pintura a base de plomo, a diferencia de aquellas construidas después de dicho año; del mismo modo, es más probable que las primeras tengan superficies de pintura deteriorada debido al paso del tiempo. Además, las concentraciones de plomo en la pintura eran más altas antes de la década de 1950, cuando las empresas de pinturas comenzaron a usar menos plomo en la pintura que fabricaban.
Considere lo siguiente:
  El 86% de las viviendas construidas antes de 1940 contienen pintura a base de plomo, al menos en una superficie.
  El 66% de las viviendas construidas desde 1940 hasta 1959 contienen pintura a base de plomo, al menos en una superficie.
Nota: La determinación de la antigüedad de una propiedad puede requerir cierta investigación. En muchas localidades, si el propietario desconoce o no tiene acceso a los registros, podrá acceder a la información de la propiedad a partir de los registros fiscales y judiciales que se conservan en la oficina del asesor fiscal en la comunidad o condado donde se ubica la propiedad. Si desconoce la antigüedad de la construcción, suponga que se edificó antes de 1978.

## Slide 33: Cómo determinar si hay pintura a base de plomo
Las pruebas de pinturas se deben realizar antes de la renovación en todas las superficies afectadas por el trabajo o debe suponer que la pintura es a base de plomo. Todas las pruebas deben ser realizadas por profesionales calificados adecuados.
Tipos de pruebas de pinturas para renovaciones | ¿Quién puede realizar las pruebas?
Kits de pruebas reconocidos por la EPA | Renovadores certificados
Instrumentos fluorescentes de rayos X (superficie por superficie) | Inspectores de pintura a base de plomo certificados o evaluadores de riesgos de pintura a base de plomo certificados
Muestreo de cáscaras de pintura | Renovadores certificados, inspectores o evaluadores de riesgos
Notes: Pruebas limitadas o superficie por superficie: La pintura a base de plomo sólo se puede identificar mediante pruebas de pintura. La evaluación superficie por superficie en las áreas pintadas (una inspección de plomo) y el muestreo de cáscaras de pintura debe realizarlo un inspector de plomo certificado o un evaluador de riesgos de plomo certificado. Si las pruebas de pintura se realizan mediante inspección o pruebas limitadas, los resultados de las pruebas sólo se aplican al trabajo en el caso de que las superficies cubiertas por la renovación estén consideradas en el informe de pruebas. Un propietario puede proporcionar un informe de un inspector o evaluador de riesgos de plomo certificado que pruebe que no hay pintura a base de plomo, en lugar de realizar pruebas en las superficies afectadas. Si no se dispone de resultados de pruebas, realice una prueba o suponga que hay pintura a base de plomo.
Kits de pruebas reconocidos por la EPA: Visite el sitio Web de la EPA en www.epa.gov/lead para obtener más información sobre los kits de pruebas reconocidos por la EPA y cómo utilizarlos. Actualmente, la EPA revisa los kits de pruebas de alta precisión que pueden salir a la venta. Todos los kits de pruebas que actualmente se encuentran en el mercado son pruebas colorimétricas para plomo, es decir, cambian de color ante la presencia de éste último. Las distintas sustancias químicas de los kits de pruebas producen diferentes colores ante la presencia de plomo. Se deben probar todas las capas de pintura al usar los kits de pruebas. Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante al utilizar este método de prueba. Si no se produce un cambio de color en la película de pintura que se probó, no hay pintura a base de plomo y no se requieren las prácticas de trabajo seguras con el plomo en dicha superficie. El muestreo del kit de pruebas es invasivo y daña cada superficie que se somete a prueba. Entre los tipos de kits comunes se encuentran:
  Los kits de pruebas a base de rodizonato, que producen un color rosado a rojo cuando se detecta la presencia de plomo. Esta prueba no se puede realizar en pinturas de colores como rojos, anaranjados o rosados, debido a que dificultan la visualización de cualquier cambio de color. No se deben usar kits de pruebas a base de rodizonato para probar la pintura en muros secos o superficies de yeso; y,
  kits de pruebas a base de sulfuro que producen un color gris oscuro a negro cuando se detecta la presencia de plomo. Las pinturas de colores oscuros, como azules verdosos oscuros, en especial los negros, dificultan la visualización de cualquier cambio de color. No se deben usar kits de pruebas a base de sulfuro para probar la pintura en superficies metálicas.
Pruebas fluorescentes de rayos X: Se requiere un instrumento especial y un inspector de plomo certificado o un evaluador de riesgos de plomo certificado y especialmente capacitado. El instrumento realiza las pruebas mediante un bombardeo con radiación gamma sobre la película de pintura, lo que provoca que el plomo presente en ésta última emita rayos X que se pueden captar mediante un sensor incluido en el instrumento. La cantidad de plomo presente en la pintura está relacionada directamente con los rayos X captados por el sensor. Un programa computacional incorporado en el instrumento calcula cuánto plomo hay en la película de pintura. Este método de pruebas no es invasivo y es el que más se usa.
Recogida de cáscaras de pintura para análisis de laboratorio: Las pruebas mediante cáscaras de pintura requieren un muestreo invasivo. Se quitan todas las capas de pintura de la superficie que se está probando. Esta muestra se envía a un laboratorio reconocido por la EPA, donde se analiza a fin de determinar la cantidad de plomo presente. Los renovadores certificados, los inspectores de plomo o evaluadores de riesgo de plomo certificados pueden recoger las cáscaras de pintura. Los cobros de laboratorio se realizan a partir del tiempo de respuesta, y por lo general los resultados tardan entre uno y dos días. El muestreo invasivo hace que sea necesario reparar las superficies sometidas a prueba.

## Slide 34: Uso de los kits de pruebas reconocidos por la EPA para verificar la presencia de pintura a base de plomo
Use únicamente kits de pruebas reconocidos por la EPA en sustratos probados para el kit.
Envíe lo antes posible al cliente el informe de resultados de las pruebas en las que se usó un kit de pruebas reconocido por la EPA, pero en un plazo que no sea superior a 30 días después de la finalización de la renovación.
Notes: Si se usan kits de pruebas, debe ser uno que esté reconocido por la EPA.
  Actualmente, la EPA sólo exige el uso de equipos de prueba que determinen que no hay pintura con base de plomo presente en las superficies probadas. Consulte las instrucciones del kit de pruebas para determinar si no hay presencia de plomo. Si se determina la presencia de plomo mediante el kit de pruebas, se debe suponer que la superficie está revestida con pintura a base de plomo.
  Un resultado negativo en la prueba significa que no se necesitan prácticas laborales seguras con el plomo.
  Como alternativa, un renovador certificado puede recoger una muestra de cáscaras de pintura, o el muestreo lo puede llevar a cabo un inspector de plomo certificado o un evaluador de riesgos, para comprobar que no haya presente pintura a base de plomo.
  Si se utilizan los kits de pruebas, los renovadores certificados deben usar un kit de pruebas reconocido por la EPA para probar las superficies afectadas. Los kits de pruebas reconocidos por la EPA están en una lista en el sitio web de EPA www.epa.gov.
¿Qué se debe someter a prueba?
  Se debe someter a prueba cada componente de la construcción que se va a renovar o que se alterará debido a la renovación, salvo que el componente sea parte de un sistema más grande y que represente el sistema en su conjunto. En este caso, un solo componente puede representar el sistema más grande. Por ejemplo, una huella puede representar todo el sistema de escaleras, en el caso de que el historial de pintura de estos sea similar. Si los historiales de pintura son similares y las huellas sometidas a prueba muestran resultados negativos con relación a la pintura a base de plomo, entonces no se aplica la regla RRP al sistema de escaleras.
¿Qué sustratos se deben someter a prueba?
  Los kits de pruebas reconocidos sólo se deben usar para verificar si hay pintura a base de plomo en sustratos para los cuales son aprobados. Cuando se necesita realizar una prueba en sustratos no aprobados, o en una superficie revestida con otro producto que no sea pintura, será necesario que un inspector de plomo o un evaluador de riesgos debidamente certificado lleve a cabo el muestreo.
Informes
  Cuando se usan kits de pruebas reconocidos por la EPA, los renovadores certificados deben proporcionar un informe al cliente en un plazo de 30 días después de finalizar renovación. El informe que se entrega al propietario debe incluir la fecha de las pruebas, la identificación o información de contacto de la empresa certificada y del renovador certificado que realizan las pruebas, el nombre del fabricante del kit de pruebas, la identificación del kit de pruebas, las ubicaciones de las superficies sometidas a prueba, las descripciones de éstas últimas y los resultados de las pruebas.

## Slide 35: Ejercicio práctico del kit de pruebas
Propósito: El propósito de este ejercicio práctico es enseñar a los renovadores certificados cómo usar correctamente los kits de pruebas reconocidos por la EPA, a fin de determinar si hay pintura a base de plomo presente en los componentes y las superficies afectadas por el trabajo de renovación.

## Slide 36: Lead Check Swab
https://youtu.be/BWgxU9BSBng

## Slide 37: Método de recogida de muestra de cáscaras de pintura
Esta práctica se utiliza para recoger muestras a fin de determinar si existe la presencia de plomo en un área base (miligramos de plomo) o en una concentración base (porcentaje de masa)
Este es un método alternativo que los renovadores certificados pueden usar para verificar la presencia de pintura a base de plomo.
Una vez recogidas, todas las muestras de cáscaras de pintura se deben enviar a una entidad reconocida por el Programa Nacional de Acreditación de Laboratorios de Plomo (NLLAP) para efectuar un análisis de plomo.
Notes: Si se utiliza el muestreo de cáscaras de pintura, usted debe seguir procedimientos adecuados.
  Un análisis de cáscaras de pintura que tiene como resultado una cantidad de plomo mayor o igual que 1.0 mg/cm2 ó 0.5% por peso, indica que la superficie contiene pintura a base de plomo.
  Un análisis de cáscaras de pintura que tiene como resultado <1.0 mg/cm2 ó 0.5% por peso, significa que no es necesario realizar prácticas de trabajo seguras.
  Los propietarios pueden optar por un muestreo o pruebas XRF que sean realizadas por un inspector de plomo certificado o un evaluador de riesgos de plomo certificado, para determinar si hay o no presencia de pintura a base de plomo.
  Si las muestras de cáscaras de pintura son tomadas por renovadores certificados, éstos deben seguir y documentar procedimientos adecuados.
¿Qué componentes se deben someter a prueba?
  Se debe someter a prueba cada componente de la construcción que se va a renovar o que se alterará debido a la renovación, salvo que el componente sea parte de un sistema más grande y que represente el sistema en su conjunto. En este caso, un solo componente puede representar el sistema más grande. Por ejemplo, un peldaño puede representar todo el sistema de escaleras, en el caso de que el historial de pintura de estos sea similar. Si los historiales de pintura son similares y los peldaños sometidos a prueba muestran resultados negativos con relación a la pintura a base de plomo, entonces no se aplica la regla RRP al sistema de escaleras.
¿Qué sustratos se deben someter a prueba?
  Las muestras de cáscaras de pintura se pueden obtener de todos los sustratos pintados. Raspe y recoja toda la pintura del sustrato. Debido su textura o naturaleza porosa, la recogida de muestra es más difícil cuando se trata de sustratos tales como ladrillo, concreto y madera.
Informes
  Cuando el renovador certificado es quien obtiene las muestras de cáscaras de pintura, la empresa certificada debe proporcionar un infomre al cliente en un plazo máximo de 30 días después de haber completado la renovación. El informe para el propietario deben incluir la fecha de las pruebas, la identificación y la información de contacto de la empresa certificada y del renovador certificado que realizó las pruebas, el nombre del laboratorio, la ubicación de las superficies inspeccionadas, así como los resultados de las pruebas.
Nota: Aun cuando la cantidad de plomo, según el reporte, esté por debajo del nivel normativo, es aconsejable utilizar prácticas de trabajo seguras con el plomo ya que puede haber peligros por plomo a esos niveles de plomo en pintura.

## Slide 38: Pasos para obtener muestras de cáscaras de pintura
Registre información sobre la ubicación de la prueba
Marque el área de recogida de muestras
Prepare una bandeja para recoger la pintura
Quite la pintura
Limpie todas las herramientas de corte
Transfiera la muestra al recipiente de recogida
Para finalizar, verifique la documentación en el Formulario de Recogida de Muestras de Cáscaras de Pintura.
Notes: Descripción general de la recogida de muestras de cáscaras de pintura (vea el Apéndice 9 para obtener las instrucciones detalladas):
  Paso 1: Escriba la información requerida y las observaciones sobre la ubicación de la prueba en el Formulario de Recogida de Muestras de Cáscaras de Pintura y en el recipiente para muestras de cáscaras de pintura.
  Paso 2: Marque el área de recogida utilizando una plantilla o mano alzada.
  Paso 3: Prepare una bandeja para recoger la pintura.
  Paso 4: Quite la pintura.
  Paso 5: Limpie todas las herramientas de corte utilizadas durante la recogida de muestras de pintura.
  Step 6: Transfiera la muestra recogida en el recipiente de recogida de pintura.
  Step 7: Para finalizar, verifique la documentación en el Formulario de Recogida de Muestras de Cáscaras de Pintura.

## Slide 39: Práctica de recogida de muestras de cáscaras de pintura
Propósito: El propósito de este ejercicio práctico es enseñar a los renovadores certificados cómo recoger correctamente las muestras de cáscaras de pintura de los componentes afectados por la renovación.

## Slide 40: Uso de cuadros lógicos para decidir
Al usar las siguientes páginas, practicará el uso de los cuadros lógicos para decidir, que se encuentran en la Guía de cumplimiento destinada a entidades pequeñas para renovar correctamente.
Los cuadros lógicos para decidir le ayudarán al momento de tomar las decisiones relacionadas con la aplicación de la regla RRP de la EPA en su trabajo.
Determine si la propiedad recibe ayuda federal y si ese es el caso, establezca los próximos pasos a seguir.
Notes: La información que se presenta en los diagramas de flujo de la Guía de cumplimiento destinada a entidades pequeñas para renovar correctamente tiene el propósito de ayudarle a comprender qué requisitos de la regla RRP se aplican a la renovación que se realizará y si la regla de HUD también se aplica al proyecto o no. Encontrará los diagramas de flujo de la Guía de cumplimiento destinada a entidades pequeñas para renovar correctamente en las siguientes páginas en este módulo. Para obtener una copia completa de la Guía de cumplimiento destinada a entidades pequeñas para renovar correctamente, consulte el Apéndice 4.
Los diagramas de flujo de la Guía de cumplimiento destinada a entidades pequeñas para renovar correctamente le brindan una pauta paso a paso mediante un árbol de decisiones, que le plantea una serie de preguntas de respuesta afirmativas o negativas. Para usar los diagramas de flujo, comience por la parte superior del diagramas de flujo 1 y plantéese cada pregunta. Siga las flechas de las respuestas afirmativas o negativas hacia el siguiente cuadro de pregunta que corresponda. En algún momento llegará a una flecha con instrucciones que indican continuar en otro diagrama de flujo. Siga la indicación a cualquier diagramas de flujo al que la ruta lo conduzca y omita los que no corresponden. Siempre que un cuadro de texto le indique qué hacer, tome nota de aquello para elaborar una lista de medidas que se deben tomar para el cumplimiento de la regla RRP.
El Apéndice 2 proporciona un resumen de los requisitos del HUD que se aplican al trabajo realizado en viviendas que reciben asistencia federal. La información que se encuentra en el Apéndice 2 brinda ayuda para determinar si la propiedad recibe o no asistencia federal para la vivienda y cuáles son los requisitos si la recibiera. Si la propiedad se construyó antes de 1978 y recibe asistencia federal para la vivienda, se aplican tanto la regla sobre viviendas sin plomo del HUD como la regla RRP de la EPA a su trabajo de renovación.

## Slide 41: Ahora ya saben...
Que para planificar adecuadamente una renovación, deben:
Educar a los propietarios y residentes.
Determinar si hay pintura a base de plomo.
Determinar qué requisitos de las reglas de la EPA y del HUD se aplican a sus actividades de renovación.

## Slide 42: Módulo 4: Contenga el polvo mientras trabaja
Descripción general
¿Qué es la contención?
Contener el polvo para actividades interiores.
Contener el polvo para actividades exteriores.
Notes: Al finalizar este módulo podrá:
  Establecer sistemas de contención que mantengan el polvo dentro del área de trabajo para permitir una limpieza más eficaz al final del día y al finalizar el trabajo;
  Identificar los requisitos de contención para renovaciones internas; e
  Identificar los requisitos de contención para renovaciones externas.

## Slide 43: ¿Qué es la contención?
“Contención” es un sistema de barreras temporales que se usa para aislar un área de trabajo, de modo que ni el polvo ni los escombros se escapen mientras se realiza la renovación.
Beneficios de la contención:
  Protege a los residentes y a los trabajadores.
  Evita la propagación de polvo al resto de la vivienda, construcción o propiedades vecinas.
  Facilita la limpieza al término del trabajo.
La contención es obligatoria.
Notes: ¿Qué es la contención?
  En general, existen muchos grados de contención, que van desde la simple colocación de láminas plásticas sobre el piso que rodea una pequeña área de trabajo hasta un espacio completamente cerrado. Algunos tipos de contención son más eficaces que otros.
  Para esta capacitación, “contención” es una práctica que la regla RRP determina como obligatoria para evitar que el polvo y los escombros se propaguen más allá del área de trabajo.
La contención del área de trabajo incluye lo siguiente:
  Retiro de objetos y muebles del área de trabajo o cubrimiento con láminas plásticas.
  Cubrimiento de los pisos (o el suelo) con láminas plásticas en un mínimo de 6 pies para el trabajo interior (10 pies para el trabajo exterior) más allá de las superficies que se renueven.
    Se requiere contención vertical para toda renovación exterior dentro de los 10 pies de la línea de la propiedad.
    Puede que también sea necesario cubrir áreas más grandes con láminas plásticas desechables a fin de evitar que el polvo se disperse.
    Se puede usar áreas de contención más reducidas si se toman precauciones adicionales, como la contención vertical, para detener la propagación de polvo y minimizar el área que se tiene que limpiar.
  Cierre de ventanas y puertas, y uso de láminas plásticas para sellar puertas y conductos de aire en el área de trabajo.
  Cubrimiento de las puertas que se utilizan para ingresar en el área de trabajo utilizando láminas plásticas de forma que permita el ingreso de los trabajadores, pero que a la vez contenga el polvo y los escombros dentro del área de trabajo.
La regla RRP determina que la contención es obligatoria debido a que:
  Reduce el riesgo para usted y los residentes. Acatar los requisitos de instalación del área de trabajo de este módulo lo protegerá a usted, a sus colegas y a los residentes mediante el confinamiento del polvo y de los escombros que contengan plomo en un área definida y delimitada. El confinamiento del plomo es una consideración importante para evitar la exposición. La disminución del riesgo para usted y sus colegas también depende del uso de equipos de protección personal.
  Facilita la limpieza eficiente del área de trabajo. El proceso de configuración anterior al trabajo es esencial para mantener el polvo que contiene plomo encerrado en el área de trabajo donde puede limpiarse fácilmente. La contención adecuada del área de trabajo ayuda a limitar la superficie que debe limpiar después de finalizar el trabajo. Saber exactamente dónde limpiar es un factor importante para ahorrar el tiempo (y el dinero) invertidos en la limpieza.

## Slide 44: Mantenga el polvo dentro de la contención
Considere cuánto polvo generará la renovación.
El diseño de la contención es una función de las prácticas laborales que deben usarse y la cantidad de polvo calculada que se va a generar durante la renovación.
Planifique el tamaño y la configuración de la contención para mantener el polvo generado dentro de ésta.
Usted es responsable de asegurarse de que el polvo no salga fuera de la contención.
Notes: Si no planifica ni contiene el área de trabajo correctamente, el polvo y los escombros creados por la renovación pueden propagarse más allá del área contenida mínima que exige la regla RRP. Esto significa que:
  Para ubicaciones interiores, el polvo se puede dispersar a más de 6 pies de la superficie que se está renovando; o bien
  Para ubicaciones exteriores, el polvo se puede dispersar a más de 10 pies de la superficie que se está renovando.
El control del polvo y los escombros puede requerir una contención más extensa que la especificada en la regla si el trabajo es especialmente polvoriento. Planifique según corresponda.
En general, las renovaciones que implican sólo pequeñas alteraciones de la pintura crean menos polvo que los trabajos que incluyen áreas más grandes de alteración. Sin embargo, además del tamaño del área donde se alterará la pintura, las prácticas de trabajo (por ejemplo, lijado) y los equipos utilizados también afectarán la cantidad de polvo generado y la forma en la que éste se dispersa. La ubicación de la actividad de trabajo también tiene relación con la cantidad de polvo que se distribuye. Por ejemplo, las áreas pequeñas de trabajo en techo pueden propagar polvo sobre toda la habitación y son muy difíciles de controlar.
La contención que se requiere es similar para todos los trabajos, pero los que generan más polvo y escombros pueden necesitar una protección de áreas más amplia. Aun cuando la regla no exige la contención vertical, dichos sistemas pueden ser útiles para limitar el tamaño del área afectada por el trabajo y pueden reducir la superficie que se debe limpiar al término del trabajo. Los sistemas de contención prediseñados (comprados y hechos en casa) son muy útiles para reducir el tiempo que se emplea erigiendo contenciones y son más fáciles de instalar que la colocación de láminas plásticas con cinta adhesiva. Estos sistemas también permiten que el contratista cree un espacio sellado dentro de una habitación donde el polvo puede contenerse completamente al interior de un área limitada y controlada.
Ejemplos de trabajos polvorientos:
  Raspado manual de áreas grandes.
  Eliminación de pintura con una pistola de calentamiento de baja temperatura y un raspador.
  Eliminación de residuos y pintura secos después de utilizar decapantes químicos.
  Demolición de superficies pintadas.
  Retirada de componentes de la construcción con superficies pintadas que están en malas condiciones.
Recuerde, usted es responsable de asegurarse de que el polvo y los escombros permanezcan dentro del área de trabajo contenida. Cuando planifique la contención, tenga en presente cuánto y dónde las prácticas de trabajo que va a utilizar crearán polvo; luego, planifique según corresponda.

## Slide 45: Contención vertical
Barrera o lámina de plástico vertical sobre un marco rígido.
Es necesaria para trabajos exteriores cerca de las líneas de la propiedad.
Se puede usar para minimizar la contención necesaria del piso o del terreno.
Octubre de 2011
4-45
Notes: ¿Qué es la contención vertical?
Contención vertical significa una barrera vertical que consiste en láminas de plástico u otro material impermeable sobre andamios o un marco rígido, o un sistema equivalente de contención del área de trabajo. La contención vertical es necesaria para algunas renovaciones exteriores, pero puede usarse en cualquier renovación.
¿Es necesaria la contención vertical para trabajos interiores?
No. El uso de contención vertical no es necesario para trabajos interiores, pero se puede minimizar la cantidad de contención necesaria en el piso usando contención vertical de proyectos interiores. Las medidas de contención del piso pueden detenerse en el borde de la barrera vertical al usar un sistema de contención vertical que consiste en barreras impermeables que se extienden desde el piso al techo y están firmemente selladas en las juntas con el piso, el techo y las paredes.
¿Es necesaria la contención vertical para trabajos exteriores?
Sí. La contención vertical, o un sistema equivalente de contención del área de trabajo, es necesaria para trabajos exteriores en donde la línea de la propiedad esté como máximo a 10 pies del área de alteración de la pintura. Además, la contención vertical también puede usarse para minimizar la cantidad de contención del terreno necesaria para un proyecto. Las medidas de contención del terreno pueden detenerse al borde de la barrera vertical al usar un sistema de contención vertical.
4-45
Prácticas seguras con relación al plomo en labores de renovación, reparación y pintura
Octubre de 2011

## Slide 46: Contención interior: Limite el acceso y coloque letreros
Notifique a los residentes que permanezcan lejos del área de trabajo.
No permita a residentes ni mascotas cerca del área de trabajo.
No permita comer, beber ni fumar en el área de trabajo.
Coloque letreros de advertencia.
PRECAUCIÓN
TRABAJO DE RENOVACIÓN
NO INGRESE AL ÁREA DE TRABAJO
A MENOS QUE TENGA AUTORIZACIÓN
PROHIBIDO FUMAR, COMER O BEBER
Notes: Restrinja el acceso al área de trabajo y notifique a los residentes que permanezcan lejos mientras se realice el trabajo.
La restricción de acceso al área de trabajo protegerá a los residentes, especialmente a niños y mujeres embarazadas, de la exposición innecesaria a polvo con plomo y minimizará la propagación de éste último a las áreas colindantes.
Antes de comenzar, notifique a los residentes que no ingresen en el área de trabajo y que permanezcan lejos de las inmediaciones de la entrada a ésta tanto como sea posible. Los residentes y las mascotas que entren y salgan pueden transportar fácilmente polvo contaminado con plomo a áreas colindantes de toda la vivienda. Es probable que las áreas que no sean de trabajo no se limpien de inmediato ni de manera apropiada.
Restringir la exposición es especialmente importante para los niños menores de 6 años y para las mujeres embarazadas. Asegúrese de explicar a los residentes que la restricción de áreas es por su propio bien y que los niños pequeños y las embarazadas corren mayor riesgo de tener problemas de salud surgidos a partir de la exposición al plomo.
Debe proporcionar indicaciones sobre cuánto tiempo trabajará en un área en particular, de modo que los residentes puedan planificar con anticipación cómo sacar del área de trabajo los elementos que posiblemente necesiten, antes de que usted comience a trabajar.
No permita comer, beber ni fumar en el área de trabajo.
Esto es principalmente para la protección de los trabajadores, pero también es importante si hay residentes que viven cerca del área de trabajo. Coloque letreros que prohíban comer, beber y fumar en el área de trabajo. El polvo en el aire puede caer sobre comidas o ser inhalado al fumar. Si coloca alimentos sobre una superficie contaminada con polvo, estos pueden recoger fácilmente el polvo contaminado con plomo, que se ingerirá al consumir los alimentos.
Coloque letreros de advertencia.
Antes de comenzar la renovación, coloque letreros en el idioma materno de los residentes para advertirles a ellos y a otras personas que participen en las actividades de renovación que permanezcan fuera del área de trabajo. Los letreros deben permanecer en lugares visibles y ser legibles hasta la finalización de la renovación y durante la verificación de limpieza posterior a la renovación.
Se debe colocar un letrero de advertencia: en cada entrada a un área de trabajo; o bien, en cada acceso principal y secundario a una construcción donde sus ocupantes hayan sido reubicados; o bien, para trabajos exteriores, donde sea fácil de leer a 20 pies (6 metros) del borde de la obra.

## Slide 47: Contención interior: Retire o cubra las pertenencias
Insertar ilustración
Retire las pertenencias.
Cubra los objetos inmóviles con láminas protectoras, como por ejemplo:
  Muebles;
  Alfombras y
  Lámparas.
Selle los bordes y las juntas.
Notes: Donde sea posible, retire las pertenencias y los muebles del área de trabajo.
  Se recomienda retirar todos los objetos del área de trabajo, incluidos muebles, alfombras y cortinas. La retirada de estos elementos es la mejor opción para protegerlos contra la contaminación y reducir el tiempo (y costo) de la limpieza posterior a la renovación.
Si no puede retirarse del área de trabajo, cúbralo.
  Cubra todos los objetos que no se retiraron del área de trabajo con láminas protectoras. Selle las juntas y bordes con cinta adhesiva. Cubra completamente todos los accesorios de iluminación inmóviles, muebles, alfombras y otros elementos personales con láminas protectoras.
  Fije las láminas protectoras al piso con cinta adhesiva, de modo que el polvo no pueda entrar en los elementos cubiertos.
  En muchos trabajos de remodelaciones es común el uso de láminas protectoras, como por ejemplo láminas plásticas desechables de alta resistencia. Se pueden comprar láminas protectoras en la mayoría de las ferreterías.

## Slide 48: Contención interior: Cubra los pisos
Se requiere:
Cubrir todo el piso del área de trabajo con láminas plásticas.
Cubrir los pisos un mínimo de 6 pies en todas las direcciones alrededor de donde se altere la pintura.
Se recomienda:
Extender láminas plásticas en áreas de mucho tráfico.
Tomar precauciones especiales para las alfombras.
Usar almohadilla adhesiva desechable al borde de la lámina protectora.
Si usa decapantes químicos, agregue una segunda capa plástica.
6’
6’
Notes: Cubra los pisos
  Use láminas protectoras para cubrir todo el piso del área de trabajo, incluida la alfombra instalada. La lámina protectora debe extenderse un mínimo de 6 pies a la izquierda, a la derecha y hacia adelante, y en algunos casos, hacia atrás del área donde se realizará el trabajo. Debe asegurarse firmemente al zócalo o piso con cinta adhesiva para conductos (si corresponde), para pintores o de protección. El borde de la esquina de la lámina protectora debe reforzarse con cinta adhesiva para conductos o grapas.
  Tome precauciones especiales con las alfombras del área de trabajo. Las alfombras son un medio importante de acumulación de polvo y es muy difícil extraer éste último cuando se han contaminado. Cuando el área de trabajo incluye alfombras, debe cubrir todas las áreas alfombradas con al menos una capa de lámina plástica sellada.
  Considere cubrir los zapatos con cubiertas extraíbles, limpiar el calzado en su parte superior y en la suela con una toalla de papel húmeda cada vez que pise la lámina o usar una almohadilla adhesiva desechable que elimine el polvo de las suelas de los zapatos. Coloque de inmediato las toallas de papel usadas en un recipiente para basura con tapa. Puede encontrar almohadillas adhesivas en las ferreterías o comprarlas a través de un catálogo de artículos. Una almohadilla adhesiva es una lámina sobre la cual puede caminar para retirar el polvo de las suelas de los zapatos. La almohadilla adhesiva desechable puede pegarse con cinta a un extremo exterior de la lámina. Reemplace la almohadilla adhesiva todos los días.
  Tal vez vea que es útil usar aspiradoras HEPA para limpiar zapatos y ropa y así controlar el polvo que el personal de trabajo puede transportar al salir del área. Esto se llama “descontaminación seca” y da buenos resultados.
  En el caso de uso de decapantes químicos debe usarse una segunda capa de láminas protectoras. Esta segunda capa debe adherirse con cinta a la superficie de la primera capa. Coloque la segunda capa inmediatamente debajo del área de trabajo. Esta capa capturará salpicaduras y desperdicios y permitirá que el desorden creado por los decapantes químicos se limpie de inmediato después del uso.
  Use precauciones para asegurarse de que todo el personal, herramientas y otros elementos, incluidos los exteriores de los contenedores de residuos estén libres de polvo y escombros antes de retirarlos del área de trabajo. Para dicha limpieza es útil tener un contenedor de toallitas húmedas.

## Slide 49: Contención interior: Cierre ventanas, puertas, sistemas de climatización
Dependiendo del trabajo a realizar:
Cierre todas las ventanas del área de trabajo.
Cierre y selle todas las puertas del área de trabajo.
Cierre y selle todos los sistemas de climatización del área de trabajo.
Apague la unidad de climatización (recomendado).
Notes: Cierre las ventanas
  Cierre todas las ventanas del área de trabajo.
  Cuando lleve a cabo reemplazos de ventanas desde el interior, considere sujetar láminas plásticas al exterior de la ventana para evitar la propagación de polvo y escombros al suelo y a otras superficies que se encuentren debajo de la ventana. Si el reemplazo de ventanas afecta las superficies interiores y exteriores, entonces instale la contención para ambas áreas de trabajo.
  Para trabajos polvorientos, se recomienda encarecidamente sellar las ventanas del área de trabajo con láminas protectoras para evitar que el polvo ingrese a través del antepecho, dificultando la limpieza.
  Cuando selle ventanas, corte la capa de la lámina plástica ligeramente más larga que la ventana que desea cubrir.
  Pegue la lámina plástica con cinta adhesiva sobre la ventana para sellarla por completo.
  Asegúrese de que la cinta o la lámina no cubra parte del área en la cual esté trabajando.
Cierre y selle las puertas
  Cierre todas las puertas, incluidas las de los armarios y gabinetes del área de trabajo y cúbralas con láminas plásticas.
  Las puertas que se utilizan como entrada al área de trabajo deben cubrirse con láminas plásticas u otro material impermeable, de forma que permita a los trabajadores pasar a través de ellas y dejar el polvo y los escombros en el área de trabajo.
  Como alternativa a la colocación de plásticos, las puertas pueden cerrarse y sellarse con cinta de pintores.
  Cierre y selle los sistemas de climatización
  Los sistemas de climatización (HVAC, por sus siglas en inglés) distribuyen aire a través de la construcción y también pueden transportar polvo a otras habitaciones. Si es posible, apague el sistema HVAC para el área de trabajo. Cierre el suministro HVAC y conductos de retorno en el área de trabajo y cúbralos con láminas plásticas para impedir que el aire circule y vuele el polvo del área de trabajo contenida y para evitar que éste ingrese al sistema HVAC.

## Slide 50: Contención interior: Puerta de ingreso al área de trabajo
Cubra las puertas de ingreso al área de trabajo con dos capas de láminas protectoras.
Notes:   Puede colocar una barrera física, como un cono o una cinta de advertencia, fuera de la entrada para recordar a los residentes que se mantengan alejados del área de trabajo, especialmente en construcciones donde viven varias familias. La doble capa de plástico en la puerta de ingreso y otras barreras sirven para recordar a los residentes que personas y mascotas no deben ingresar al área de trabajo y además indican que el área aún no ha sido limpiada.
Cuando los límites del área de trabajo incluyan la puerta utilizada para acceder a la misma, cubra la puerta con dos capas de láminas protectoras como se describe a continuación.
  Instale una barrera de entrada de dos capas con protecciones que se cierren en el ingreso al área de trabajo, de modo que los trabajadores puedan pasar a través de la misma, pero que el polvo y los escombros se mantengan en el área de trabajo. Cubrir la puerta con este sistema de dos capas ayudará a contener el polvo dentro del área de trabajo. Siga los pasos que se indican a continuación.
    Corte la primera capa de lámina de protección un poco más ancha y larga (tres pulgadas) que el marco de la puerta.
    Haga un pequeño pliegue en forma de “S” en la parte superior de la lámina y péguelo con cinta adhesiva a la parte superior del marco de la puerta. Haga un pliegue similar en forma de “S” en la parte inferior de la lámina y péguelo al piso con cinta adhesiva. Esto garantizará que el plástico no quede tirante.
    Fije los extremos superiores al marco de la puerta como refuerzo.
    Para entrar y salir de la habitación, pegue con cinta adhesiva una línea vertical de la altura de un hombre desde el piso hasta la cabeza en ambos costados del plástico. Corte una rendija vertical larga en la cinta, a la mitad de la lámina protectora. Deje aproximadamente 6 pulgadas en la parte superior e inferior sin cortar. Refuerce la parte superior e inferior de la rendija con cinta adhesiva para evitar que el plástico se rasgue.
    Aplique cinta adhesiva a la segunda capa de la lámina protectora en la parte superior del marco de la puerta. Esta capa se corta un poco más corta que el marco de la puerta, de modo que cuelgue plana contra la primera lámina de plástico.
    Aplique cinta y asegure a los extremos superiores de la segunda capa del marco de la puerta y a la primera capa. Deje que cuelgue sobre la primera capa. Aplíquele peso a la parte inferior de la protección con una espiga para mantenerla en su lugar. Si es necesario, puede agregarse otra protección con espiga al otro lado de la puerta para proporcionar una tercera capa de lámina plástica.
  Consulte el Apéndice 5 Pasos para la renovación, reparación y pintura SEGURAS CON EL PLOMO para obtener más información acerca de cómo instalar el sistema de dos capas.

## Slide 51: Descripción general de los pasos para la contención interior
El objetivo de estas prácticas de contención interior es evitar que el polvo y los escombros se escapen del área de trabajo.
  Limite el acceso y coloque letreros.
  Retire las pertenencias (preferiblemente) o cúbralas.
  Cubra los pisos.
  Cierre y selle ventanas, puertas y el sistema de climatización.
  Construya una puerta de ingreso al área de trabajo.
Notes: La regla RRP: Requisitos generales para la contención interior:
  Letreros instalados: Deben instalarse en todos los costados del área de trabajo para definir ésta última, deben estar en el idioma principal de los ocupantes, deben publicarse antes del comienzo de la renovación y permanecer hasta finalizada la verificación de limpieza.
  Contener el área de trabajo: Antes de la renovación, aísle el área de trabajo para impedir que se escape el polvo. Durante el trabajo, mantenga la integridad de la contención y asegúrese de que ésta no interfiera con la salida de ocupantes y trabajadores desde el hogar o área de trabajo.
  Retirar o cubrir muebles u objetos: Retire (preferiblemente) los objetos como muebles, alfombras, cortinas o cúbralas con láminas plásticas con todas las juntas y bordes sellados con cinta adhesiva.
  Cubrir los pisos: Cubra los pisos y las alfombras del área de trabajo con láminas plásticas selladas con cintas adhesivas u otro material impermeable 6 pies más allá del perímetro de las superficies que se someten a renovación o a una distancia suficiente como para contener el polvo, la distancia que sea mayor.
  Cerrar y sellar puertas de acceso y ventanas: Cierre y selle las puertas de acceso al área de trabajo con láminas plásticas u otros materiales impermeables. Las puertas que se usen como ingreso al área de trabajo deben cubrirse con láminas plásticas que permitan a los trabajadores pasar a través de las mismas y confinar el polvo en el área de trabajo.
  Cubrir las aberturas de conductos: Cierre y cubra todas los conductos HVAC del área de trabajo con láminas plásticas selladas con cintas adhesivas u otro material impermeable (por ejemplo, cubiertas magnéticas).
  Retirar el polvo y los escombros de todo lo que salga del área de trabajo: Use precauciones para garantizar que todo el personal, herramientas y otros elementos no tengan polvo ni escombros antes de retirarlos del área de trabajo.

## Slide 52: Contención exterior: Defina un área de trabajo
Cubra el piso con láminas protectoras.
  Si el espacio lo permite, extiéndase un mínimo de 10 pies alrededor del área de trabajo.
  Ponga atención especial y cubra todas las huertas y áreas de juego de niños cercanas.
Limite el acceso, coloque letreros.
  Establezca un perímetro de 20 pies alrededor del área de trabajo si hay espacio suficiente.
Instalación de una contención vertical
  Si la renovación se realiza dentro de los 10 pies de la línea de la propiedad, se debe utilizar contención vertical
Notes: Cubra el piso con láminas protectoras
  Extienda una lámina protectora sobre el piso debajo del área de trabajo hasta al menos 10 pies de distancia de la vivienda. Esto crea un área de trabajo visible y ayuda a recordar a los residentes y transeúntes que no deben ingresar en el área de trabajo a menos que tengan una necesidad imperiosa. Extienda aún más el área de trabajo si es necesario para recoger polvo y escombros; por ejemplo, cuando se altera la pintura del segundo piso de un edificio. Nota: Las láminas protectoras negras y transparentes pueden acabar con la vida de las plantas debido al calentamiento excesivo. Considere el uso de láminas plásticas de color blanco en su lugar.
  Recuerde que los niños generalmente juegan en la tierra y que pueden llevarse las manos a la boca mientras lo hacen. La tierra, el polvo o los escombros en las manos llegarán a la boca y podrán ingerirse.
  Retire los juguetes y otros elementos del área de trabajo y cubra todas las áreas de juego incluidas las áreas de arena para jugar. Proteja los elementos que no pueden trasladarse con láminas plásticas.
  Engrape o selle con cinta adhesiva la lámina protectora a la pared de la construcción o use una envoltura de un listón de 2x4 en la lámina protectora para contener el material cerca a la pared. Use objetos pesados (por ejemplo, piedras) para cargar los demás bordes de la lámina protectora, de modo de que el viento no la levante.
  Cuando use escaleras sobre la lámina plástica considere colocar una pieza resistente de madera contrachapada sobre el plástico y luego instale la escalera sobre la madera contrachapada. Esto evitará que la escalera perfore el plástico y proporcionará una superficie estable para la misma. Si usa madera contrachapada, tenga cuidado especial de fijarla al piso, de modo que no se mueva. Para ello, fíjela con estacas y posteriormente selle los orificios del plástico con cinta para conductos.
Limite el acceso a las áreas de trabajo
  Limite el acceso al área de trabajo con conos anaranjados o caballetes y cinta de advertencia alrededor de un perímetro de 20 pies del área de trabajo. También puede usar cuerdas con letreros a intervalos regulares en lugar de cinta de barrera. Esto ayudará a disuadir a los residentes y transeúntes de entrar al área de trabajo. Mantenga a las mascotas fuera del área de trabajo.
  Instalación de una contención vertical
Si la renovación se realiza dentro de los 10 pies de la línea de la propiedad, se debe utilizar contención vertical o precauciones adicionales equivalentes para contener el área de trabajo.
Además, las empresas tienen permitido instalar una contención vertical más cerca de la actividad de contención que la distancia mínima de contención del terreno, en cuyo caso la contención del terreno puede detenerse en el borde de la contención vertical.
Limpieza diaria del área de trabajo exterior
  Limpiar el área de trabajo exterior es crucial para evitar la propagación de polvo y escombros. Recoger todos los escombros producidos a lo largo del día y el uso de cubiertas de láminas plásticas puede facilitar la limpieza. Tenga en cuenta que las cubiertas plásticas no ocupan el lugar de las láminas protectoras sobre el suelo.

## Slide 53: Contención exterior: Cierre ventanas y puertas
Cierre todas las puertas y ventanas cercanas que se encuentren a 20 pies del área de trabajo.
Use dos capas de láminas plásticas sobre las puertas del área de trabajo que se usen durante el proceso.
Notes: Cierre y cubra todas las ventanas y puertas cercanas.
  Todas las ventanas y puertas que se encuentren a 20 pies del área de trabajo deben cerrarse para evitar que el polvo ingrese en la vivienda. Los renovadores tienen la obligación de mantener el polvo y los escombros de la renovación contenidos en el área de trabajo dentro de los límites de la propiedad en la que trabajan. Si las ventanas y puertas de los apartamentos o condominios están a 20 pies como máximo del área de trabajo, piense en pedir a los propietarios o residentes de aquellas unidades cierren las ventanas y puertas afectadas, a fin de cumplir con la regla RRP. Si ésta no es una opción viable, deben considerarse otros métodos para restringir el polvo y los escombros al área de trabajo y a la propiedad de la obra. Estos otros métodos incluyen la construcción de una pared de contención vertical en la línea de la propiedad.
  En edificios de varios pisos, cierre todas las puertas y ventanas a 20 pies como máximo de la renovación en el mismo piso de ésta y cierre todas las puertas y ventanas de todos los pisos que se encuentran directamente debajo del área designada como área de trabajo.
Coloque dos capas de láminas plásticas sobre las puertas en uso de las áreas de trabajo.
  En el área de trabajo exterior, habrá ocasiones en las que deba usarse una puerta de la casa para acceder a las áreas interiores. Cuando esto ocurra, cubra la puerta con láminas plásticas desechables u otro material impermeable de forma que permita a los trabajadores pasar a través de ella sin dejar de confinar el polvo y los escombros al área de trabajo. Los pasos para colocar dos capas de láminas plásticas en una puerta de ingreso se cubren en las notas del estudiante de las páginas 4 a 8.

## Slide 54: Contención exterior: Aspectos que se deben considerar
En algunos trabajos se debe tomar precauciones adicionales para prevenir la propagación de polvo.
  Extender el área de trabajo.
  Evitar trabajar en condiciones de exposición al viento, siempre que sea posible.
  Limpiar con mayor frecuencia el área de trabajo.
  Reparar de inmediato cualquier daño en la contención.
Notes: Trabajos que requieren precauciones adicionales
Algunos trabajos pueden requerir precauciones adicionales para evitar la propagación de polvo al resto de una propiedad o a propiedades adyacentes. Estos trabajos pueden incluir labores en condiciones de exposición al viento que puedan transportar polvo fuera del área de trabajo y labores realizadas en niveles superiores de un edificio durante las cuales incluso hasta vientos suaves puedan propagar polvo más allá de la contención.
Extienda el área de trabajo
La solución más simple puede ser extender el área de piso cubierta por la lámina plástica.
Evite los vientos fuertes cuando sea posible
Preste atención a condiciones de exposición al viento. En días de viento fuerte, no es recomendable realizar actividades de generación de polvo. La regla del HUD restringe trabajar en el exterior con vientos que sobrepasen las 20 millas por hora. La regla RRP de la EPA no menciona velocidades de viento específicas, pero si el viento es lo suficientemente fuerte como para levantar polvo y escombros, se debe tomar precauciones especiales para mantener el área de trabajo contenida. Aquello puede significar crear una pantalla de plástico para el viento al borde del plástico que cubre el suelo para mantener el polvo y los escombros contenidos. Tampoco se incluyen de manera específica indicaciones acerca de realizar una limpieza de áreas de trabajo exteriores con mayor frecuencia, pero la limpieza habitual ayudará al renovador a cumplir con los requisitos para contener el área de trabajo y evitar que el polvo y los escombros se salgan de ésta última. En última instancia, usted es responsable de evitar que el polvo y los escombros salgan del área de trabajo; por lo tanto, tome las precauciones adecuadas para evitar que eso ocurra cuando el viento sea un factor.

## Slide 55: Descripción general de los pasos para la contención exterior
Defina un área de trabajo.
Cierre todas las ventanas y puertas.
Defina, según sea necesario, una contención adicional para evitar la propagación de polvo y escombros a las propiedades adyacentes.
Si la renovación se realiza dentro de los 10 pies de la línea de la propiedad, se debe utilizar contención vertical
Notes: La regla RRP: Requisitos generales para la contención exterior:
  Letreros instalados: Deben instalarse en todos los costados del área de trabajo para definir ésta última, deben estar en el idioma principal de los ocupantes, deben publicarse antes del comienzo de la renovación y permanecer hasta finalizada la verificación de limpieza.
  Contener el área de trabajo: Antes de la renovación, aísle el área de trabajo para impedir que se escape el polvo. Durante el trabajo, mantenga la integridad de la contención y asegúrese de que ésta no interfiera con la salida de ocupantes y trabajadores desde el edificio o área de trabajo.
  Cerrar puertas y ventanas: Cierre todas las puertas y ventanas a 20 pies como máximo del área de trabajo. Para edificios de varios pisos, cierre todas las ventanas y puertas del mismo piso a 20 pies como máximo del área de trabajo y todas las ventanas de todos los pisos de abajo que estén a la misma distancia horizontal de la renovación.
  Puertas que se usan como ingreso al área de trabajo: Cubra las aberturas de puertas de ingreso con láminas plásticas que permitan a los trabajadores pasar a través de ellas sin que el polvo se escape del área de trabajo.
  Cubrir el suelo: Cubra el suelo con láminas plásticas u otro material impermeable extendiéndose 10 pies más allá del perímetro de superficies donde se lleva a cabo la renovación o a una distancia suficiente para contener el polvo, lo que sea mayor, a menos que la línea de propiedad impida cubrir el perímetro de 10 pies.
  Asegurarse de que el polvo y los escombros no contaminen o salgan a áreas o propiedades adyacentes: En algunas situaciones, la renovación requerirá precauciones adicionales para contener el área de trabajo exterior para garantizar que el polvo y los escombros no contaminen otras propiedades. Ejemplos de estas situaciones pueden incluir vientos fuertes, elementos excesivamente rociados o distancias cortas entre propiedades que requieran contenciones verticales para mantener el polvo en el área de trabajo. La regla RRP define estándares de rendimiento que el contratista debe satisfacer, pero no especifica cómo el contratista debe cumplirlos. Esto permite que el contratista tenga flexibilidad en la forma en la que cumple con el requisito para garantizar que ni polvo ni escombros salgan del área de trabajo.

## Slide 56
Ejercicios prácticos: Contención interior y exterior
Practique las siguientes destrezas:
  Conjunto de destrezas N° 2: Instalación de barreras, letreros y puertas con protección plástica.
  Conjunto de destrezas N° 3: Cubra y mueva muebles.
  Conjunto de destrezas N° 4: Instalación de contención interior.
  Conjunto de destrezas N° 5: Instalación de contención exterior.
Trabaje en grupos de 2 a 6 integrantes.
Elija las herramientas y materiales correctos.
Notes: Preparación
Este ejercicio da la oportunidad de practicar la instalación de los letreros, barreras y contenciones del área de trabajo. Esta diapositiva brinda una instrucción básica.
  Siga las instrucciones de cada conjunto de destrezas. Es posible que su instructor le pida que demuestre sus destrezas.
  Forme grupos de 2 a 6 estudiantes. Algunas veces será necesario formar grupos más grandes, pero la relación estudiante-instructor no debe ser mayor que 12 para esta parte de la capacitación.
  El instructor le asignará a su grupo un área para realizar actividades de instalación como si se tratara de un trabajo.
  Elija las herramientas correctas y configure el área de trabajo para proporcionar la contención apropiada.

## Slide 57
Preguntas después del ejercicio práctico
¿Cuál fue el resultado?
¿Qué fue lo más complicado?
Notes: Informe de los ejercicios prácticos.
Tenga en cuenta las preguntas anteriores. Coméntelas como si se tratara de una clase.

## Slide 58: Ahora ya saben...
Cómo realizar las instalaciones para un trabajo
  Contención interior
  Contención exterior
Notes: Ahora sabe cómo preparar un trabajo. En el siguiente módulo analizaremos la realización de las prácticas laborales de seguras con el plomo durante el trabajo.

## Slide 59: Módulo 5: Mientras trabaja
Descripción general:
Las renovaciones tradicionales crean polvo en el aire.
Prácticas prohibidas.
Protéjase y prepare una caja de herramientas de equipos de protección personal.
Controle la propagación del polvo.
Ejercicio práctico (conjunto de destrezas Nº 6).
Notes: Requisitos en la regla RRP de la EPA:
La regla RRP prohíbe el uso de ciertas prácticas. En este módulo se analizan estas prácticas prohibidas. Además, contiene recomendaciones sobre cómo reducir el polvo durante las actividades de trabajo que no se requieren o no se incluyen de manera específica en la regla RRP. Las prácticas que decida usar en el área de trabajo contenida no deben incluir prácticas prohibidas. Salvo lo mencionado anteriormente, tiene plena libertad de usar las prácticas que desee para finalizar el trabajo, siempre y cuando el polvo y los escombros generados se mantengan en el área de trabajo y no se desplacen a otras áreas o propiedades. Las recomendaciones en esta sección le ayudarán a reducir la cantidad de polvo generada durante el trabajo. La reducción de polvo en el área de trabajo hará que el lugar de trabajo sea más seguro para los empleados y que la limpieza sea más fácil.
Al finalizar este módulo sabrá:
  Qué prácticas de trabajo se prohíben en la regla RRP, debido a que producen cantidades peligrosas de polvo y cáscaras de pintura.
  Qué prácticas debe usar para controlar el polvo, los escombros o las cáscaras de pintura; y
  Qué herramientas necesitará.

## Slide 60: Las renovaciones tradicionales crean polvo con plomo en el aire
*
* Límite de exposición admisible (PEL) de OSHA = 50 µg/m3
Notes: Los datos previos forman parte del informe Lead Exposure Associated with Renovation and Remodeling Activities: Summary Report (Exposición al plomo relacionada con las actividades de renovación y remodelación: Informe de resumen), preparado por Battelle para la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos en mayo de 1997, EPA 747-R-96-005.
¡Las prácticas de trabajo tradicionales generan cantidades de polvo más grandes!
  Esta tabla muestra las cantidades de polvo con plomo que se generan mediante tres prácticas comunes de construcción: lijado manual, lijado eléctrico y demolición de interiores. La regla RRP prohíbe el uso de lijado, esmerilado, cepillado y corte eléctrico sin contar con una ventilación de captura local con filtro HEPA, ya que estas prácticas producen mucho polvo.
  Al utilizar prácticas de trabajo seguras, puede controlar y reducir considerablemente la cantidad de polvo generada en el trabajo. Es importante controlar el polvo con plomo en el lugar de origen, ya que el polvo que se desprende en el aire se depositará finalmente en el piso. Más adelante en este capítulo, aprenderá prácticas de trabajo seguras que pueden reemplazar estas prácticas de trabajo prohibidas. En esta sección también encontrará recomendaciones de las mejores prácticas para reducir el polvo en el área de trabajo.

## Slide 61: Prácticas prohibidas
Quemar con llama o soplete.
Pistola de aire caliente a más de 1100º F.
Lijado, esmerilado y cepillado eléctrico, pistolas de aguja, limpieza con abrasivos y limpieza con chorros de arena, sin un accesorio de aspiración HEPA.
Notes: La regla de renovación, reparación y pintura no aborda de manera específica qué medidas se deben tomar para reducir la cantidad de polvo generada en el trabajo. Por el contrario, la regla indica tres prácticas prohibidas que no se deben usar en el trabajo.
  Quemar con llama o soplete.
  Pistola de aire caliente a más de 1,100º F (grados Fahrenheit).
  Está prohibido usar máquinas que quiten la pintura a base de plomo mediante una operación a alta velocidad, tales como lijado, esmerilado, cepillado, uso de pistolas de aguja, limpieza con abrasivos o limpieza con chorros de arena, a menos que dichas máquinas se utilicen con una ventilación de captura local con filtro HEPA acoplado.
Una clave para minimizar la propagación de polvo y cáscaras de pintura es no usar ciertas prácticas de trabajo tradicionales, que se sabe que producen grandes cantidades de polvo y escombros.
  Quemar pintura con llama o soplete y el uso de una pistola de aire caliente a más de 1,100º F genera partículas de polvo con plomo muy finas (“humos”) que son peligrosas para los trabajadores si las respiran. Las pequeñas partículas de polvo con plomo que se generan al quemar o calentar también se depositan en las superficies adyacentes y son muy difíciles de limpiar.
  El lijado, el esmerilado y el cepillado eléctrico, las pistolas de aguja, la limpieza con abrasivos y la limpieza con chorros de arena generan una gran cantidad de polvo que flota en el aire y luego se deposita en las superficies interiores y exteriores del área de trabajo. Estas actividades están prohibidas, a menos que estén equipadas con dispositivos de ventilación de captura local con filtros HEPA, para controlar el escape cargado de polvo.
Consulte el Apéndice 5 Pasos para la renovación, reparación y pintura SEGURAS CON EL PLOMO para obtener más información.
    Las prácticas que se indican en la diapositiva también están prohibidas en las propiedades construidas antes de 1978 con pintura a base de plomo, que reciben ayuda federal para la vivienda. La regla del Departamento de Vivienda y Urbanismo también prohíbe raspar en seco y lijar a mano en exceso y decapar la pintura en un espacio con poca ventilación utilizando un decapante volátil. Algunos estados, localidades o tribus también pueden prohibir estas prácticas.

## Slide 62: Herramientas especializadas
Los trabajos de mayor envergadura pueden requerir consideraciones especiales para la realización del trabajo, como por ejemplo:
  Lijadoras, esmeriladoras y cepilladoras eléctricos, pistolas de aguja y limpiadores con abrasivos o chorros de arena, cada uno con accesorios de captura con filtros HEPA.
  Herramientas neumáticas y de pilas para protegerse contra los peligros de descarga eléctrica.
  Planificación y contención especializadas.
Notes: Solamente se pueden utilizar herramientas eléctricas equipadas con ventilación de captura local con filtro HEPA acoplado cuando hay pintura a base de plomo, o se cree que está presente.
  Las herramientas eléctricas, como lijadoras, esmeriladoras, sierras circulares, sierras alternativas, cepilladoras y taladros producen polvo y escombros. Como son eléctricas, los métodos con humedad no son seguros. Las herramientas neumáticas y de pilas evitan los peligros de descarga eléctrica. Las herramientas con filtros HEPA acoplados o el uso de cubiertas acopladas a aspiradoras en estas herramientas contienen el peligroso polvo con plomo y las cáscaras de pintura que se generan al usarlas.
  Las herramientas con ventilación de captura local con filtro HEPA acoplado recogen y filtran el polvo y los escombros a medida que se generan. Una cubierta en la cabeza de la herramienta ayuda a contener el polvo y las cáscaras de pintura a medida que la aspiradora los arrastra para almacenarlos de manera segura en el recipiente de la aspiradora. Esto hace que el trabajo sea más limpio y seguro.
  La limpieza con abrasivos es bastante eficaz al retirar grandes áreas de pintura rápidamente, pero estas prácticas requieren equipos especiales de filtración HEPA que contengan el medio de limpieza, el polvo y las cáscaras de pintura sin desprender el polvo al aire o dentro de la contención.
La contención es incluso más importante cuando se usan herramientas especializadas.
  La contención y limpieza correctas son fundamentales incluso cuando se usan herramientas especializadas con filtros HEPA. Estas herramientas generan mucho polvo dentro de un entorno localizado (vacío) con presión negativa. Si se destruye el vacío o si se rompe el sello de vacío creado por la cubierta protectora, se podrían desprender grandes volúmenes de polvo. Sin embargo, las herramientas especializadas con filtro HEPA pueden reducir los niveles de polvo cuando se usan correctamente y pueden ayudar a la producción del trabajo, disminuyendo el tiempo de limpieza y los costos.
  Consulte la lista de compras de herramientas y suministros en el Apéndice 5 Pasos para la renovación, reparación y pintura SEGURAS CON EL PLOMO para obtener más información.

## Slide 63: Protéjase
Los trabajadores deben llevar:
  Una gorra de pintor desechable.
  Overoles desechables:
    Deben reparar las rasgaduras con cinta adnesiva para conductos.
    Deben colocarlos en bolsas de plástico.
  Mascarilla respiratoria desechable N-100, R-100 ó P-100.
Lavarse la cara y las manos con frecuencia y al final de cada turno.
  Lavarse ayuda a reducir la ingesta de polvo con plomo cuando se lleva las manos a la boca.
Es posible que OSHA exija una mayor protección, según el trabajo que se realice.
Notes: Los trabajadores deben protegerse.
  Las gorras de pintor son una manera económica de mantener el polvo y las cáscaras de pintura fuera del cabello del trabajador. Dichas gorras se pueden desechar fácilmente y se debe hacer al final de cada día o al final del trabajo.
  Los overoles desechables son una buena manera de mantener el polvo fuera de la ropa de calle de los trabajadores y disminuir la posibilidad de llevar polvo mientras caminan de un lado a otro. Los trabajadores se pueden quitar los overoles cuando se marchan de la obra y los pueden guardar en bolsas de plástico por la noche. Recuerde usar una aspiradora HEPA para eliminar el polvo y los residuos de los overoles u otras prendas exteriores ("descontaminación en seco") antes de salir del área de trabajo. Para mantener bajos los costos, considere la compra overoles de tamaño extragrande y ajustarlos al tamaño de un trabajador con cinta adhesiva para conductos. Algunos tienen una capucha para impedir que se deposite polvo en el cabello.
  Protección respiratoria. Los empleadores deben considerar que los trabajadores lleven protección respiratoria, como una mascarilla desechable N-100, R-100 ó P-100, para evitar que inhalen polvo con plomo. Estas mascarillas son respiradores que filtran partículas y no son adecuadas como protección contra sustancias químicas decapantes. OSHA brinda información adicional sobre las mascarillas respiratorias en el Código de Regulación Federal 1910.134, parte 29.
  Debe lavarse las manos y la cara al fin de cada turno. Los trabajadores deben lavarse las manos y el rostro periódicamente para no ingerir polvo con plomo. Se requiere que se lave bien antes de comer, beber o fumar. Está prohibido para cualquier persona comer, beber o fumar en el área de trabajo. Algo del polvo que se deposita en la cara, alrededor de la boca, encuentra siempre la forma de entrar en la boca. Los trabajadores también deben lavarse al final del día, antes de subirse a sus autos o irse a casa. No deben llevar polvo con plomo a sus hogares con sus familias.
  La protección personal es de especial importancia en los trabajos que generan altas cantidades de polvo, cuando se altera la pintura a base de plomo o el polvo contaminado con plomo y mientras se realiza la limpieza. Sin embargo, el mismo nivel de protección no es necesario durante las etapas de planificación, pruebas o instalaciones del trabajo, cuando no se está alterando el plomo.
  Los equipos de protección indicados anteriormente tienen como fin mostrar lo que se necesita durante las actividades de alteración de la pintura a base de plomo y el polvo contaminado con plomo. Según las prácticas de trabajo que se usen, las reglas de OSHA pueden requerir que los empleados realicen pasos adicionales para proteger la salud de los trabajadores en la obra.
  OSHA brinda información adicional sobre el trabajo con plomo en sus Reglamentos de Seguridad y Salud para el Plomo en la Industria de la Construcción (Código de Regulación Federal 1926.62, parte 29).

## Slide 64: Controle la propagación del polvo
Cuando se marche de la obra, límpiese todo el cuerpo y también las herramientas.
  Quítese los cubrezapatos y use la aspiradora HEPA o limpie los zapatos.
  Camine sobre almohadillas adhesivas desechables para retirar el polvo de las suelas.
  Use la aspiradora HEPA y quítese el overol, y úsela para limpiar la ropa.
  Quítese los guantes, si los utilizó, y lávese las manos y la cara con cuidado.
  Deseche toda la ropa desechable en bolsas de plástico.
Al final del día, no lleve plomo a su hogar con su familia en su ropa ni en su automóvil.
  Utilice la aspiradora HEPA en la ropa, los zapatos, etc.
  Cámbiese de ropa; deseche o coloque la ropa de trabajo con polvo en una bolsa de plástico para lavarla por separado de la ropa sucia de su familia.
¡No abrace a su familia hasta que esté limpio!
  Lávese las manos y el rostro.
  Dúchese tan pronto como llegue a su hogar.
Notes: Precauciones que debe tomar al marcharse de la obra
  Cuando se marche de la obra (el área cubierta por láminas de protección o la habitación de trabajo), tome precauciones para evitar la propagación de polvo y cáscaras de pintura en la ropa y zapatos a otras partes de la residencia.
  Cada vez que deje las láminas de plástico alrededor de las superficies que se renovarán, quítese los cubrezapatos desechables y límpiese los zapatos con un trapo o una aspiradora antes de salir de las láminas de plástico. El uso de una gran esponja adhesiva desechable en el piso le puede ayudar a limpiar las suelas de los zapatos.
  Cada vez que salga del área de contención, use la aspiradora HEPA y quítese los overoles y cubrezapatos desechables. Limpie o use la aspiradora en sus zapatos, y lávese las manos y la cara.
  Al final del día:
    Cámbiese de ropa y lávese para reducir el riesgo de contaminar su automóvil y llevar polvo con plomo a su hogar con su familia.
    Antes de marcharse de la obra, quítese toda la ropa de protección, use la aspiradora HEPA para eliminar el polvo de la ropa que no sea de protección y lávese las manos y la cara cuidadosamente. Elimine la ropa desechable o colóquela en una bolsa de plástico para que el polvo no pase otra ropa en el hogar.
    Si no puede limpiarse en la obra, coloque un pedazo de plástico en su automóvil para proteger el piso y los asientos de la contaminación por plomo.
    Tan pronto llegue a casa, dúchese y asegúrese de lavarse bien el cabello, especialmente antes de jugar con niños. Lave su ropa por separado de la ropa sucia normal de su familia, para que el plomo no contamine otras prendas.
    Asegúrese de estar limpio antes de entrar en contacto con familiares, en especial con niños. Recuerde el video sobre el contratista que envenenó con plomo a sus propios hijos.

## Slide 65: Limpieza mientras trabaja
Una obra limpia reduce la propagación de polvo y las cáscaras de pintura.
Limpie a medida que trabaja.
  Use la aspiradora HEPA en superficies horizontales.
  Retire los escombros con frecuencia.
  Retire las cáscaras de pintura a medida que se generan.
  A medida que se retiran los componentes de la construcción, envuélvalos y elimínelos inmediatamente.
Limpie con frecuencia (en etapas, al menos diariamente).
Notes: Limpie la obra con frecuencia.
  Al limpiar la obra con frecuencia a medida que avanza el trabajo, reduce la propagación de polvo y cáscaras de pintura. La limpieza diaria no necesita ser tan cuidadosa como la limpieza final. Sin embargo, debe evitar que los escombros, el polvo y las cáscaras de pintura se apilen y se propaguen más allá de la obra inmediata.
La limpieza diaria durante el trabajo incluye:
  Retirar escombros con frecuencia: Selle y deseche los escombros de la construcción a medida que se crean.
  Limpiar frecuentemente con una aspiradora las superficies horizontales: Use la aspiradora HEPA para eliminar el polvo y las cáscaras de pintura que se depositan en las superficies, incluidas las láminas de protección. A medida que los trabajadores caminan de un lado a otro durante el día de trabajo, los escombros se propagan fácilmente. La limpieza periódica en el día de trabajo ayuda a minimizar la propagación de polvo.
  Reunir las cáscaras de pintura a medida que se generan: Cuando retire la pintura, las cáscaras de pintura se pueden propagar hacia el exterior del área de trabajo inmediata, a medida que los trabajadores caminan fuera y dentro de la obra. Para que las cáscaras de pintura no se propaguen más allá de la obra, asegúrese de reunirlas a medida que se generan. Use la aspiradora HEPA periódicamente y deseche las cáscaras de pintura.
  Envolver y eliminar los componentes retirados: Cuando retire los componentes pintados, como ventanas, molduras y gabinetes, envuélvalos en láminas de plástico y elimínelos en etapas. Esto evitará la propagación de escombros y mantendrá a los residentes, particularmente a los niños, lejos de estar en contacto con el polvo con plomo que se generó en el trabajo.
  Eliminar desechos de forma segura: Se debe contener todo el desecho producto de la renovación del área de trabajo antes de retirarlo, guardarlo o desecharlo, a fin de evitar que se libere polvo y escombros. Las rampas para retirar los desechos del área de trabajo también se deben cubrir. Al final de cada día de trabajo, reúna los desechos y guárdelos en un área de contención, en un lugar cerrado o detrás de una barrera que evite el desprendimiento de polvo y escombros, o el acceso a los mismos. Cuando transporte desechos del área de trabajo de renovación, deben estar contenidos para evitar que se desprendan polvo y escombros.
  ¿Con qué frecuencia se debe realizar la limpieza durante el trabajo?
  El objetivo es mantener el polvo y los escombros bajo control, no mantener una obra completamente limpia todo el tiempo. Cada trabajo es diferente, así que limpie cuando se deba hacer, sin dificultar el avance. Quite grandes cantidades de polvo, cáscaras de pintura y escombros con frecuencia, al menos diariamente.

## Slide 66
Ejercicio: Equipos de protección personal
Observe cómo el instructor viste al voluntario con los equipos de protección personal.
  Conjunto de destrezas Nº 6 - Equipos de protección (10 min.)
Practique ponerse y quitarse los equipos de protección personal.
Deseche apropiadamente los equipos usados y limpie.
Notes: Equipos de protección personal
Este ejercicio le brinda la oportunidad de aprender y practicar los pasos correctos para ponerse y quitarse los equipos de protección personal, desechar los equipos usados y descontaminarse. Esta diapositiva brinda una instrucción básica.

## Slide 67: Ahora ya saben...
Qué prácticas de trabajo producen polvo.
Qué prácticas de trabajo están prohibidas según la EPA y el HUD.
Cómo trabajar de manera segura cerca de pintura a base de plomo y polvo con plomo.
El uso correcto de los equipos de protección personal.
Notes: Las prácticas que aprendió en este módulo le ayudarán a generar menos polvo mientras trabaja.
En el siguiente módulo, analizaremos cómo realizar la limpieza final del área de trabajo y cómo verificar que la limpieza esté completa.

## Slide 68: Módulo 6: Actividades de limpieza y verificación del trabajo
Descripción general
¿Qué es una limpieza eficaz?
Técnicas de limpieza de interiores.
Técnicas de limpieza de exteriores.
Cómo verificar su trabajo.
Procedimiento de verificación de limpieza.
Examen de aprobación.
Prácticas seguras de eliminación.
Notes: Lo que estudiaremos en este módulo:
Este módulo abarcará todos los temas que aparecen en la diapositiva anterior.
El objetivo de la limpieza es que el área de trabajo quede tan limpia o más de lo que estaba cuando llegó, de modo tal que como resultado de su trabajo, no quede polvo con plomo que pueda envenenar a los residentes.
  Al terminar este módulo, sabrá cómo verificar su trabajo para asegurarse de que el área de trabajo esté lo suficientemente limpia como para pasar la inspección visual y el procedimiento de verificación de limpieza o pasar el examen de aprobación.
Si utiliza las técnicas que se describen en este módulo, podrá limpiar un área de trabajo de forma rápida y eficaz. Recuerde, el enfoque que se le da a una limpieza es similar al que se le da a un trabajo. Una preparación y una planificación apropiadas servirán para que su limpieza sea más eficiente y eficaz.
Asigne siempre tiempo al final de cada día para limpiar meticulosamente el área de trabajo.

## Slide 69: ¿Qué es una limpieza eficaz?
Evitar que el polvo regrese a áreas que ya se han limpiado.
Utilizar técnicas de limpieza apropiadas.
Limpiar todas las superficies, herramientas y prendas de vestir.
Verificación de su trabajo.
  Normalmente incluye una verificación de limpieza.
  Podría incluir un examen de aprobación.
Eliminación segura de desechos.
Notes: Contención
La limpieza eficaz comienza con una preparación y una contención apropiadas. La limpieza será mucho más sencilla y eficaz si una contención apropiada ha mantenido aislados el polvo y los escombros del área de trabajo. Durante la limpieza, también es importante mantener el polvo en el área que se limpie. No sería bueno que áreas limpias vuelvan a contaminarse después de la limpieza.
Técnicas de limpieza apropiadas
Utilice el enfoque "de arriba hacia abajo y siempre hacia atrás", para que no tenga que volver a entrar en un área que ya se ha limpiado. Comience a limpiar desde lo más alto hacia abajo. Debe tener cuidado de no propagar polvo a otras áreas mientras limpie. Siga una secuencia ordenada de limpieza para garantizar que no contamine otras áreas. Por ejemplo, si se limpian los pisos antes de las encimeras, deberá caminar sobre el piso para buscar las encimeras, lo que abre la posibilidad de que se vuelva a contaminar el piso. No vuelva a entrar nunca en un área que ya esté limpia. Además, las encimeras se ubican más arriba que los pisos y pueden dejar caer polvo sobre éstos.
Limpieza de todas las superficies
El término ”todas las superficies" incluye todas las superficies verticales, como paredes y ventanas, y todas las superficies horizontales, como pisos, parte superior y molduras de puertas, y canales y antepecho de ventanas. La limpieza debe realizarse desde arriba hacia abajo, es decir, desde la parte más alta de la pared hasta la ventana y luego hasta el piso.
Verificación del trabajo
Realice una inspección visual después de completar la limpieza. Busque cáscaras de pintura, polvo y escombros.
Realice una verificación de limpieza hasta que todas las áreas cumplan con los parámetros de la tarjeta de verificación de limpieza.
Un examen de aprobación referente al polvo puede reemplazar una verificación de limpieza en caso de que lo requiera el dueño o la ley federal, estatal, tribal o local.
Eliminación segura de desechos
Ponga los desechos en bolsas plásticas de alta resistencia y utilice un sello de tipo cuello de cisne. Elimine de manera segura todos los desechos de acuerdo con los reglamentos federales, estatales y locales. Consulte las diapositivas 6-9 y 6-10 para obtener mayor información sobre la eliminación.

## Slide 70: Requisitos de limpieza de interiores
Recoja todas las cáscaras de pintura y los escombros, y séllelos en bolsas plásticas de alta resistencia.
Rocíe agua, quite, doble (el lado sucio hacia adentro) y cierre con cinta adhesiva o selle la lámina protectora. Elimine la lámina como si fuera desecho.
Las láminas plásticas que estén entre habitaciones no contaminadas y áreas de trabajo deben permanecer en su lugar hasta después de la limpieza y remoción de otras láminas.
Limpie las paredes con una aspiradora aprobada por HEPA o con un paño húmedo y, posteriormente, limpie las demás superficies con estos mismos elementos.
Limpie 2 pies más allá del área de trabajo contenida.
Utilice paños desechables o cambie los paños frecuentemente.
Para alfombrado, utilice la aspiradora aprobada por HEPA con una barra sacudidora.
Limpie los pisos sin alfombrar con una aspiradora aprobada por HEPA y con una trapeadora húmeda, utilizando un sistema de limpieza de dos baldes o un sistema de limpieza húmedo.
Notes: Recoja
Comience siempre sus actividades de limpieza recogiendo las cáscaras de pintura y escombros visibles con un paño húmedo desechable sin dispersar estos elementos; posteriormente, séllelos en una bolsa de alta resistencia.
Cuando complete su trabajo, rocíe agua a la lámina, dóblela (el lado sucio hacia adentro) y séllela con cinta o en una bolsa de alta resistencia. Doble siempre el lado sucio hacia adentro y selle con cinta o coloque dentro de una bolsa de alta resistencia. Si se coloca en una bolsa de alta resistencia, cierre con un sello tipo cuello de cisne y elimínela junto con el resto de sus desechos. Elimine todas las láminas como desecho utilizando el procedimiento de doblez y eliminación correcto, después de haber limpiado con una aspiradora.
Limpie según un plan
Comience la limpieza en el extremo más alejado del área de trabajo, retrocediendo hacia la salida.
Limpie las paredes con una aspiradora aprobada por HEPA o con un paño desechable húmedo: comience por la parte más alta de las paredes, la parte superior de las puertas y sus marcos, y continúe hasta el piso.
Aspire minuciosamente los demás objetos y superficies del área de trabajo, como artefactos y muebles. La aspiradora aprobada por HEPA debe estar equipada con una barra sacudidora para limpiar alfombrados.
Limpie todas las superficies y los objetos que quedaron en el área de trabajo, excepto las superficies alfombradas o tapizadas, con un paño húmedo.
Limpie el piso al final
Limpie con un sistema de limpieza húmedo o con un balde de trapeadora de dos lados.
Limpie completamente el área de trabajo y el área ubicada hasta 2 pies del área de trabajo.
Si utiliza el sistema de balde de trapeadora de dos lados, repita el proceso utilizando una cabeza de trapeadora nueva y agua limpia. Recuerde, mantenga siempre un balde para la solución de limpieza y el otro balde para escurrir el paño o la cabeza de la trapeadora. No se olvide de separadas el agua de limpieza y el agua enjuagar. Cambie el agua de enjuagar a menudo.
Verifique su trabajo
Antes de que un renovador certificado inspeccione visualmente el área de trabajo, verifique su trabajo para determinar la presencia de polvo, escombros o residuos. En caso de que aún haya polvo, escombros o residuos, estas condiciones deben corregirse antes de que se realice la inspección visual.

## Slide 71: Procedimiento de inspección visual
Realizada por un renovador certificado.
Póngase cubrezapatos desechables antes de entrar en el área de trabajo.
Asegúrese de que la iluminación del área de trabajo sea adecuada.
  Encienda todas las luces o utilice una linterna brillante de luz blanca.
Busque sistemáticamente polvo y escombros en cada superficie horizontal en el área de trabajo y 2 pies más allá.
  Trabaje desde el área más alejada hacia la entrada.
  Revise cuidadosamente cada superficie.
En caso de que encuentre polvo o escombros visibles, vuelva a limpiar el área de trabajo y repita el paso 4.
Después de que haya observado cuidadosamente todas las superficies y no haya encontrado polvo ni escombros, continúe con el procedimiento de verificación de limpieza o aprobación.
Notes: La inspección visual después de la limpieza es un requisito según la regla RRP. La inspección visual es sólo el primer paso.
Un renovador certificado debe realizar una inspección visual cuando se complete la limpieza y antes de la verificación de limpieza o del examen de aprobación del área de trabajo.
En una inspección visual, el renovador certificado busca cáscaras de pintura, polvo y escombros visibles.
Asegúrese de que la iluminación sea adecuada durante la limpieza e inspección visual del área de trabajo. El polvo y las pequeñas cáscaras de pintura sólo se pueden ver si la iluminación es adecuada.
Revise completamente el área de trabajo y el área ubicada 2 pies más allá del área de trabajo en todos los lados de la contención.
La inspección visual sólo del área de trabajo no verificará que el área de trabajo se haya limpiado adecuadamente: la inspección visual es sólo el primer paso. En muchas ocasiones, el polvo con plomo es invisible para el ojo humano y no se detectará durante una inspección visual. Después de que se haya completado la inspección visual y no haya presencia de polvo ni de escombros, el área de trabajo debe pasar el procedimiento de verificación de limpieza o un examen de aprobación para que el proyecto se complete de acuerdo con la regla RRP.
Los requisitos normativos o los términos del contrato de renovación determinarán si se realiza un procedimiento de verificación de limpieza o un examen de aprobación.

## Slide 72: Procedimiento de verificación de la limpieza (CV)
Limpie con un paño los antepechos de las ventanas del área de trabajo. Utilice un paño húmedo desechable por cada antepecho de ventana.
Limpie los pisos sin alfombrar y las encimeras con paños húmedos desechables. Limpie hasta 40 pies2 por paño.
Compare cada paño con la tarjeta CV (verificación de limpieza). Si el paño está igual o más claro que la tarjeta CV, la superficie ha pasado la verificación de limpieza y no se deben llevar a cabo más acciones.
Si el paño está más oscuro que la tarjeta CV, vuelva a limpiar y repita el proceso de CV.
Si el segundo paño húmedo no arroja resultados positivos, espere 1 hora o hasta que las superficies estén secas y limpie con un paño desechable de limpieza blanco cargado con electricidad estática, diseñado para ser utilizado en superficies difíciles de limpiar. Así se completará la verificación de la limpieza.
Notes: Después de la inspección visual, debe realizarse una de dos actividades. Un renovador certificado debe realizar una verificación de limpieza u otros profesionales certificados deben realizar un examen de aprobación. Los pasos del procedimiento de verificación de limpieza se explican a continuación.
Antepechos de las ventanas
  Con un paño de limpieza desechable húmedo, limpie toda la superficie del antepecho de cada ventana en el área de trabajo.
Limpie las encimeras y los pisos
  Limpie toda la superficie de cada encimera y piso sin alfombrar dentro del área de trabajo con paños de limpieza desechables húmedos. Los pisos deben limpiarse utilizando un sistema de limpieza húmedo que incluya un dispositivo de largo alcance con una cabeza en donde se pueda colocar un paño de limpieza desechable húmedo. El paño debe permanecer húmedo todo el tiempo que se use para limpiar el piso.
  Si la superficie de una encimera o de un piso dentro del área de trabajo mide más de 40 pies cuadrados, la superficie del área de trabajo se debe dividir en secciones relativamente iguales que midan menos de 40 pies cuadrados cada una. Limpie cada sección de superficie separadamente utilizando un nuevo paño de limpieza desechable húmedo.
Interprete el procedimiento de verificación de limpieza.
  Compare cada paño que representa una sección de superficie específica con la tarjeta de verificación de limpieza. Si el paño que se usó para limpiar cada sección de superficie del área de trabajo está igual o más claro que la tarjeta de verificación de limpieza, quiere decir que esa sección de superficie se ha limpiado adecuadamente.
  Si el paño está más oscuro que la tarjeta de verificación de limpieza, vuelva a limpiar esa sección de la superficie y, posteriormente, utilice un nuevo paño de limpieza desechable húmedo para limpiar la sección de superficie. Si el paño está igual o más claro que la tarjeta de verificación de limpieza, quiere decir que esa sección de superficie se ha limpiado adecuadamente.
  Si el segundo paño no es igual y no es más claro que la tarjeta de verificación de limpieza, vuelva a limpiar la superficie y espere 1 hora o hasta que la superficie se haya secado completamente (lo que tome más tiempo). Luego, limpie la sección de superficie con un paño desechable de limpieza blanco cargado con electricidad estática, diseñado para ser utilizado en superficies difíciles de limpiar. El procedimiento de verificación de limpieza se habrá completado ahora y se considerará que la superficie está limpia.
  Cuando se haya completado la verificación de limpieza en todas las superficies del área de trabajo (incluidos los antepechos de las ventanas), se pueden quitar los letreros de advertencia.

## Slide 73: Examen de aprobación referente al polvo
Se puede realizar un examen de aprobación referente al polvo en lugar de una verificación de limpieza.
  Quienes pueden realizar un examen de aprobación son: un inspector de plomo certificado, un evaluador de riesgos o un técnico en muestreo de polvo.
  En el caso de que no se pase el examen de aprobación, la empresa de renovación debe volver a limpiar el área de trabajo hasta que los estándares de polvo cumplan con los estándares estatales, territoriales, tribales y locales.
Notes: Examen de aprobación (pruebas de aprobación referentes al polvo) - Opcional según la regla RRP
Se pueden realizar pruebas de aprobación referente al polvo para verificar la efectividad de las limpiezas. La aprobación es una opción según la regla de renovación, reparación y pintado de la EPA y, en muchos casos, es un requisito de la regla del Departamento de Vivienda y Urbanismo (HUD, por sus siglas en inglés).
Las pruebas aprobación referente al polvo se realizan para verificar la efectividad de las limpiezas.
En algunos casos, se pueden requerir estas pruebas como parte de la “aprobación" (proceso definido por el reglamento para garantizar que un área de trabajo no esté contaminada con polvo de plomo después de completar un trabajo). No se necesita realizar una verificación de limpieza si se requieren pruebas de aprobación referente al polvo al finalizar una renovación. En esos casos, las pruebas de aprobación referente al polvo sólo las puede realizar un inspector de plomo certificado, un evaluador de riesgos o técnico de muestreo de polvo. Se requiere que la empresa renovadora certificada vuelva a limpiar el área de trabajo hasta que los niveles de polvo de plomo en el área de trabajo cumplan los estándares de la aprobación. Algunas leyes estatales, locales y tribales pueden requerir un examen de aprobación después de un trabajo de renovación y remodelación, a niveles distintos de los estándares de permiso federales. La selección de una CV o de un examen de parobación se basarán en los requisitos normativos o en el contrato de renovación.
    La aprobación es un requisito para muchas propiedades anteriores a 1978 que reciben asistencia federal para la vivienda. La agencia que administra la asistencia puede programar el examen de aprobación. La persona que realice este examen debe ser independiente de la empresa de renovación que realice el trabajo. Consulte con su cliente o comuníquese con la agencia que administre la asistencia a la propiedad para averiguar si se necesitará un examen de parobación al terminar el trabajo y quién la programará. Recuerde: si la propiedad no pasa la aprobación, será necesario volver a limpiar la unidad y realizar otro examen de aprobación. En algunos casos, el costo de volver a limpiar y realizar un examen de aprobación adicional será responsabilidad del contratista. Una buena limpieza la primera vez ahorrará tiempo y dinero.

## Slide 74: Requisitos de limpieza de exteriores
Limpie todas las superficies en el área de trabajo hasta que no hayan polvo, escombros ni residuos visibles.
Recoja las cáscaras de pintura y los escombros sin dispersarlos y séllelos en bolsas plásticas de alta resistencia.
Quite la lámina plástica protectora y rocíe agua en ella antes de doblarla (el lado sucio hacia adentro).
Verifique su trabajo.
  Concéntrese en áreas como los antepechos de ventanas, suelo sin cubrir y áreas de juegos para niños.
  Busque polvo, escombros y cáscaras de pintura.
Notes: Trabajos exteriores específicos
En el caso que el trabajo se realice en una escalera o en un porche exterior, debe utilizar una aspiradora aprobada por HEPA, hacer una limpieza húmeda con un trapeador, además de realizar una meticulosa inspección visual. Para estos trabajos, la limpieza puede ser similar a la que se realiza en trabajos interiores. Recoja y elimine todo el polvo y los escombros con el resto de sus desechos.
Recuerde
El suelo contaminado con plomo puede envenenar a los niños.
Evite rastrillar y palear en seco, y dispersar el polvo. Sin embargo, es apropiado rastrillar y palear el suelo si éste se ha rociado con agua previamente.
Uso de láminas protectoras
Recoja el polvo y los escombros en la lámina, y colóquelos en bolsas plásticas.
Rocíe agua en la lámina, doble el lado sucio hacia adentro y elimine como desecho. Esto es particularmente importante, debido a que no limpiará el suelo con posterioridad. Recuerde que usted es responsable de que no queden polvo ni escombros.
El renovador certificado debe inspeccionar el plástico después de limpiar, en búsqueda de polvo y escombros. Recuerde que el renovador certificado debe certificar que el área de trabajo se haya limpiado apropiadamente al finalizar el trabajo.
Las láminas protectoras se deben eliminar como desecho.
Inspección visual
Se debe realizar una meticulosa inspección visual del área de trabajo, después de cualquier trabajo en exteriores. Todas las cáscaras de pintura, astillas y otros escombros visibles del área de trabajo se deben recoger y eliminar con el resto de sus desechos.
Centre su inspección visual en áreas como los porches exteriores, áreas de juego del exterior, suelos y terrenos sin cubrir, y antepechos de ventanas, pero no ignore otras áreas.

## Slide 75: Exterior – Verifique la eficacia de la limpieza
Inspección visual
  Un renovador certificado debe realizar una inspección visual después de cualquier limpieza.
  Determina si existen polvo o escombros visibles en el área de trabajo y más allá de sus límites.
En caso de que encuentre polvo o escombros, recoja y elimine todas las cáscaras de pintura, el polvo y los escombros que se identifiquen durante la inspección visual.
Después de volver a limpiar, el renovador certificado debe realizar otra inspección visual.
Después de que se hayan aprobado todas las áreas, se pueden quitar los letreros de advertencia.
Notes: Verificación del trabajo
La parte más importante de la verificación de su limpieza después de un trabajo en exteriores es una meticulosa inspección visual. Debe recoger y eliminar todas las cáscaras de pintura, astillas y escombros que se encuentren durante la inspección visual.
La inspección visual debe realizarse después de completar la limpieza, para verificar su trabajo.
El renovador certificado debe realizar la inspección visual para determinar si existe la presencia de polvo, escombros o residuos en el área de trabajo o bajo ella, lo que incluye los antepechos de ventanas y el suelo.
Si hubiese polvo o residuos, limpie nuevamente y repita la inspección visual.
Los letreros de advertencia se pueden quitar después de aprobar una inspección visual.
    Permisos para trabajos en exteriores. Para aprobar permisos de trabajos en exteriores, el Departamento de Vivienda y Urbanismo necesita sólo una evaluación visual del área de trabajo. No se necesitan pruebas de polvo ni de suelo. Si usted sigue los procedimientos que se enseñan en este curso, cumplirá con los requisitos del Departamento de Vivienda y Urbanismo.

## Slide 76: Eliminación
¿Qué debo hacer con mis desechos?
En la obra:
  Coloque los desechos en bolsas plásticas de alta resistencia.
  Aplique un sello cuello de cisne a la bolsa con cinta para conductos.
  Limpie el exterior de la bolsa de desperdicio con una aspiradora aprobada por HEPA antes de sacarla del área de trabajo.
  Acumule los desechos en un área segura.
  Elimine cuidadosamente los desechos de acuerdo con los reglamentos federales y otros que correspondan.
  Siempre verifique los requisitos locales de desechos
Notes: En la obra
Recoja siempre todos los desperdicios en la obra y en el área de trabajo, colóquelos en una bolsa y séllela. Limpie el exterior de las bolsas de desperdicio con una aspiradora aprobada por HEPA o con un paño antes de sacarlas del área de trabajo. No lleve sus desperdicios a otra habitación o área antes de envolverlos en una bolsa y sellarla. Acumule todos los desechos en un recipiente o contenedor de escombros seguro, hasta su eliminación. Limite el tiempo de almacenamiento en la obra. No transporte los desperdicios en un camión abierto o en un vehículo personal. Algunos ejemplos de desperdicios son las láminas protectoras, los filtros aprobados por HEPA, cáscaras de pintura, polvo, agua sucia, paños usados, cabezas de trapeador usadas, prendas de vestir protectoras, mascarillas de respiración usadas y componentes arquitectónicos. Los componentes arquitectónicos que son demasiado grandes como para colocar en bolsas se deben envolver en plástico y sellar con cinta antes de sacarlos del área de trabajo. Si es necesario, utilice "bolsas dobles" para depositar sus desechos y evitar que se escapen en caso de que la bolsa se corte o se rasgue.
Aguas residuales
Las aguas que se utilizaron durante la limpieza se deben filtrar y verter en un inodoro, si así lo permiten las reglas locales. No vierta nunca estas aguas en un sumidero, tina, desagüe de aguas pluviales ni en el suelo. En el caso que pueda existir una contaminación de plomo (como cáscaras de pintura y polvo) en el agua, tal vez sea necesario filtrar las aguas residuales con un filtro de 5 micra. Para mayor información, consulte con su autoridad local de tratamiento de aguas y en los reglamentos federales y estatales.
Elimine siempre las aguas residuales de acuerdo con los reglamentos federales, estatales y locales.
    El Departamento de Vivienda y Urbanismo recomienda que si los componentes de construcción se reciclan o venden, los que se hayan pintado se deben lavar antes de su reinstalación. Si no se lavan los componentes, nunca se debieran reinstalar en una vivienda.

## Slide 77: Eliminación – Información federal, estatal y local
De acuerdo con la ley federal:
  En las viviendas: Los desperdicios se deben eliminar como desechos domésticos normales.
  En instalaciones no residenciales habitadas por niños: Si los desperdicios superan las 220 lb, los escombros se deben considerar como peligrosos.
¡Verifique siempre los requisitos locales!
Notes: Problemas con la eliminación de desechos
Debido a que la EPA considera la mayoría de las renovaciones y remodelaciones residenciales como "mantenimiento residencial de rutina", los desechos que se generan durante estas actividades están clasificados como desechos sólidos no peligrosos y se deben llevar a un vertedero de desechos sólidos. Esto no es aplicable para instalaciones comerciales, públicas u otras instalaciones no residenciales ocupadas por niños.
  En el caso que usted genere algún desecho peligroso, debe determinar si genera más de 220 libras de desechos peligrosos mensuales por obra. Si tiene menos de 220 libras mensuales por obra, trate sus desechos como si fueran desechos sólidos y no peligrosos. Si genera más de 220 libras de desechos peligrosos, debe comunicarse con sus autoridades estatales y locales para averiguar cómo eliminar estos desechos apropiadamente.
  Algunos ejemplos posibles de desechos peligrosos son: cáscaras de pintura; escombros de aspiradora; lodo o desechos químicos de las máquinas extractoras y; filtros aprobados por HEPA.
  Algunos ejemplos posibles de desechos no peligrosos pueden ser: prendas de vestir desechables; filtros de mascarillas de respiración; alfombrados; láminas protectoras y; componentes sólidos sin pintura descascarada.
  Todos los desechos se deben sellar en bolsas plásticas de alta resistencia y se deben manipular con precaución.
  Los componentes arquitectónicos grandes se deben envolver y sellar con láminas plásticas para luego eliminarlos junto con otros desechos.
  Verifique siempre los requisitos federales, estatales y locales antes de eliminar los desechos. Algunos estados han promulgado requisitos de gestión y eliminación de desechos más estrictos que los reglamentos federales. Debe averiguar cómo los requisitos federales, estatales y locales afectan la gestión y eliminación de desechos de renovación en su área.

## Slide 78
Ejercicio: Procedimiento de limpieza y verificación de la limpieza
Trabaje en grupos de 2 a 6 personas.
Tareas:
  Conjunto de destrezas N° 7: Limpieza final interior
  Conjunto de destrezas N° 8: Limpieza final exterior
  Conjunto de destrezas N° 9: Recogida de desechos en bolsas
  Conjunto de destrezas N° 10: Inspección visual
  Conjunto de destrezas N° 11: Procedimiento de verificación de limpieza
Seleccione las herramientas y los suministros que necesite para limpiar el área de trabajo.
Limpie su área de trabajo.
Tiene 40 minutos.
Notes: Ejercicio: Limpieza y verificación de limpieza
Este ejercicio le brinda una oportunidad para demostrar las técnicas de limpieza, evaluación visual, verificación de limpieza y recogida apropiada de desechos en bolsas. Esta diapositiva brinda una instrucción
básica.
  Permanezcan en su grupo de 2 a 6 alumnos, en su área de trabajo.
  Seleccionen las herramientas correctas. Algunas de las herramientas disponibles son baldes, trapeadoras, agua, detergente, aspiradoras aprobadas por HEPA, paños, láminas plásticas, bolsas plásticas, cinta, etc.
  Elimine el polvo.
  Deposite los desechos en bolsas.
  Verifique su trabajo.
  Verifique la limpieza.

## Slide 79: Ahora ya saben...
Cómo limpiar el área de trabajo sistemáticamente.
Cómo verificar la efectividad de la limpieza.
Cómo realizar una inspección visual del área de trabajo.
Cómo realizar el procedimiento de verificación de la limpieza.
Cómo preparar el área de trabajo para las pruebas de aprobación.
Cómo eliminar los desechos de manera apropiada.
Notes: La información de la diapositiva anterior resume los temas que se abordaron en este módulo.

## Slide 80: Módulo 7: Administración de registros
Descripción general:
En esta sección obtendrá información acerca de los registros que se requieren para cada trabajo.
Los registros se deben conservar y poner a disposición de la EPA, cuando lo solicite, durante 3 años después de finalizar la renovación.
Notes: El lenguaje de la regla RRP es:
"Las empresas que realicen renovaciones deben conservar todos los registros necesarios para demostrar el cumplimiento y ponerlos a disposición de la EPA, en caso que lo solicite... durante tres años después de finalizar la renovación".
    El Departamento de Vivienda y Urbanismo (HUD, por sus siglas en inglés) también tiene un requisito de retención de registros de 3 años para los anuncios, las evaluaciones y los informes de permiso o reducción de plomo (Código de Regulación Federal 24 35.175).

## Slide 81: Registros del lugar de trabajo
Copias de los certificados inicial y más recientes de finalización del curso de los renovadores certificados (se deben conservar en la obra).
Cuando se utiliza un kit de pruebas reconocido por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), se pueden realizar pruebas de la pintura a base de plomo.
Resultados del laboratorio cuando el renovador certificado obtiene una muestra de cáscaras de pintura.
Comprobante de educación del propietario u ocupante antes de la renovación.
Documentación de capacitación del trabajador no certificado.
Notes: La empresa certificada debe designar (por escrito) un renovador certificado para que sea responsable de cada trabajo de renovación en viviendas de interés o en instalaciones habitadas por niños. Ésta es la persona correcta para organizar y conservar los registros del lugar de trabajo durante el trabajo. En el lugar de trabajo, los registros se deben conservar en un lugar seguro, limpio y seco. Luego que finalice el proyecto, se pueden completar algunos registros con otros registros de la empresa, mientras que puede que otros se deban trasladar al siguiente lugar de trabajo.
Registros que se deben conservar en el lugar se incluyen:
  Copias de los certificados inicial y más recientes de finalización del curso de los renovadores certificados.
Registros que se deben conservar para documentar el trabajo:
  Copias de los certificados inicial y más recientes de finalización del curso de los renovadores certificados.
  Documentación de capacitación para el trabajador no certificado.
  Designación de un renovador certificado en el trabajo.
  La información y los resultados de uso de los kits de pruebas reconocidos por la EPA que proporcionó un renovador certificado, que actuó como representante de la empresa certificada en la obra y que realizó pruebas para encontrar la presencia de pintura a base de plomo en las superficies que se verán afectadas por la renovación.
  Los informes de inspección de pintura a base de plomo que proporciona un inspector de plomo certificado o un evaluador de riesgos del plomo certificado, si corresponde.
  Comprobante de educación del propietario u ocupante antes de la renovación
  Cualquier otro documento firmado y con fecha del propietario o los residentes, sobre cómo llevar a cabo la renovación y los requisitos en la regla RRP de la EPA.
  Todos los informes requeridos de la empresa certificada y del renovador certificado según la regla RRP de la EPA.

## Slide 82: Administración de registros: Registros educacionales previos a la renovación
En viviendas de interés - Unidades individuales:
  Debe obtener un comprobante de recibo por escrito, por parte de un ocupante adulto o un comprobante de entrega/entrega insatisfactoria de Renovar correctamente, o:
  Comprobante de recibo por escrito de Renovar Correctamente por parte del propietario o un comprobante de correo (si es por correo, envíelo 7 días antes de la renovación).
En viviendas de interés - Áreas comunes (Dos opciones):
  Proporcione notificaciones por escrito a cada unidad afectada y ponga a disposición un folleto de Renovar Correctamente en caso que lo soliciten; o:
  Conserve copias o fotografías de los letreros y anuncios que se instalen.
En instalaciones habitadas por niños
  Comprobante de recibo por escrito de Renovar correctamente, por parte del propietario o un comprobante de correo requerido (si es por correo, envíelo 7 días antes de la renovación).
  Conserve el comprobante de recibo por parte del propietario o un representante adulto, o certifique por escrito que se entregó el folleto Renovar correctamentese a la instalación.
  Conserve copias o fotografías de los letreros y anuncios que se instalen.
Notes: Además de los requisitos anteriores, conserve todos los registros de la actividades educacionales previas a la renovación que contengan información sobre lo siguiente:
En viviendas de interés – Unidades individuales:
  Cuándo se intentó tomar contacto con el propietario y los habitantes.
  Comprobante por escrito del momento en que se realizaron los contactos.
En viviendas de interés - Áreas comunes:
  Documentación de cuándo y a quién se enviaron las notificaciones por escrito de cada unidad afectada.
  Qué avisos se publicaron, cuándo y dónde lo hicieron.
En instalaciones habitadas por niños:
  Cuándo se intentó tomar contacto con el propietario y los habitantes.
  Comprobante por escrito del momento en que se realizaron los contactos.
  Si se contactó con el propietario o el representante adulto de la instalación habitada por niños y cuándo se hizo el contacto.
  Qué avisos se publicaron, cuándo y dónde lo hicieron.

## Slide 83: Confirmación de muestra del recibo de Renovar correctamente
  He recibido una copia del folleto, Renovar correctamente: Información importante para familias, proveedores de cuidado infantil y escuelas acerca del peligro del plomo.
  Firma del destinatario:__________ Nombre en letras de imprenta: __________ Fecha:__/__/__
Opción de autocertificación (sólo para viviendas habitadas por arrendatarios): Si se entregó el folleto sobre el plomo pero no se obtuvo la firma del arrendatario, puede marcar la casilla correspondiente a continuación.
  Negativa para firmar.
  No disponible para firmar.
Recopile la siguiente información:
  Nombre en letras de imprenta y firma de la persona que certifica la entrega del folleto sobre el plomo.
  Fecha y hora de la entrega del folleto sobre el plomo.
  Dirección de la unidad.

## Slide 84: Administración de registros: Capacitación para el trabajador no certificado
Nombre del trabajador.
Descripción de las prácticas laborales seguras con el plomo que el trabajador está capacitado para realizar.
Listas de verificación de evaluación de destrezas completas y firmadas.
Fechas de capacitación.
Nombre y firma del renovador certificado que realizó la capacitación.
Notes: Documentación de capacitación para los renovadores no certificados
El renovador certificado que realizó la capacitación para el trabajador no certificado debe documentar la información enseñada a cada persona sobre capacitación y las competencias del conjunto de destrezas que alcanzaron. Esta capacitación se puede realizar en una sala de clases con actividades prácticas o actividades en el trabajo simuladas. La documentación puede variar para cada persona en capacitación, ya que no todos ellos pueden asignarse para realizar todas las prácticas laborales seguras con el plomo; además, sólo se necesita que la capacitación sea específica para cada tarea.
Para simplificar esta documentación, su manual de capacitación incluye un formulario que se puede adaptar para documentar la capacitación práctica y relacionada con el tema para trabajadores no certificados (consulte el Apéndice 6).

## Slide 85: Administración de registros: Informes del equipo de pruebas
Si se utiliza un kit de pruebas reconocido por la EPA para probar superficies en el área de trabajo, la empresa debe:
  Enviar un informe a la persona que contrata el trabajo en un plazo de 30 días después del fin de la renovación, que contenga:
    El fabricante y el modelo del kit de pruebas reconocido por la EPA.
    Una descripción de los componentes probados.
    La ubicación de los componentes probados.
    Los resultados de las pruebas.
  Conserve una copia del formulario de documentación del kit de pruebas
Notes: Revisión de pintura a base de plomo con los kits de pruebas reconocidos por la EPA:
  Visite www.epa.gov para ver una lista de kits de pruebas reconocidos por la EPA.
  Se debe inspeccionar cada componente que se renovará o que tendrá un impacto por la renovación. Si se encuentra que todas las superficies carecen de pintura a base de plomo, no se aplicará la regla RRP.
  Si un conjunto de componentes afectados conforman un conjunto completo (tales como una huella o una contrahuella de una única escalera; o el marco, el alféizar, la pena, el travesaño o el canal de la ventana de un sistema de marco de ventana), entonces solamente se debe probar uno de los componentes individuales de ese conjunto.
Kits de prueba reconocidos por la EPA:
  Actualmente, la EPA sólo exige el uso de equipos de prueba que determinen que no hay pintura con base de plomo presente en las superficies probadas. Remítase a las instrucciones del kit de prueba para determinar si no hay presencia de plomo. Si no se determina la ausencia de plomo mediante el kit de prueba, se debe suponer que la superficie está revestida con pintura a base de plomo.
  Un resultado negativo en la prueba significa que no se necesitan prácticas laborales seguras con el plomo.
  Como alternativa, un renovador certificado puede recoger una muestra de cáscaras de pintura, o el muestreo lo puede llevar a cabo un inspector de plomo certificado o un evaluador de riesgo, para comprobar que no haya pintura a base de plomo presente.
  Si se utilizan los kits de prueba, los renovadores certificados deben usar un kit de pruebas reconocido por la EPA para probar las superficies afectadas. Los kits de pruebas reconocidos por la EPA están en una lista en el sitio web de EPA www.epa.gov/lead.
Informes:
  Cuando se utilizan kits de pruebas, en un plazo de 30 días después de haber completado la renovación, la empresa de renovación certificada debe proporcionar la información relacionada con los fabricantes y modelos de los equipos de pruebas; una descripción de los componentes inspeccionados, incluidas las ubicaciones; y los resultados de las pruebas, al cliente que contrató la renovación.
  Conserve una copia del formulario de documentación del equipo de pruebas.

## Slide 86: Administración de registros: Informes de los resultados de la muestra de cáscaras de pintura
Se debe mantener un registro de los muestreos de forma similar a los resultados del kit de pruebas.
  Envíe un informe a la persona que contrata el trabajo en un plazo máximo de 30 días después del fin de la renovación, que contenga lo siguiente:
    Una descripción y la ubicación de los componentes probados.
    Las dimensiones del área de muestreo, en cm y el área en cm2 y ubicación de los componentes probados.
    Los resultados del análisis del laboratorio.
  Conserve una copia de los resultados del laboratorio y del informe para el cliente
Notes: Administración de registros: Informes de los resultados de las muestras de cáscaras de pintura
Los renovadores certificados pueden recoger muestras de cáscaras de pintura de los componentes afectados por la renovación en lugar de utilizar kits de prueba para analizar la pintura. Las muestras deben ser enviadas para su análisis a una entidad reconocida por el Programa Nacional de Acreditación de Laboratorios sobre Plomo (NLLAP).
Prepare informes para los clientes y conserve registros de forma similar según lo detallado para los resultados del kit de pruebas. Envíe un informe en un plazo máximo de 30 días a la persona que contrata el trabajo, ubicaciones específicas detalladas donde se realizó el muestreo, dimensiones y resultados relacionados. Conserve durante 3 años las copias de los resultados del laboratorio y del informe para el cliente.

## Slide 87: Administración de registros: Informes posteriores a la renovación
Después de toda renovación, las empresas deben documentar y compartir la siguiente información:
  Información del proyecto que documente el cumplimiento de los requisitos de capacitación de renovación, certificación y prácticas de trabajo.
  Documentación del muestreo de aprobación de polvo, si se realizó.
  Esta información debe ser preparada y conservada por la firma, y debe ser compartida con los propietarios y ocupantes de viviendas e instalaciones ocupadas por niños.
Notes: Documentación de la información del proyecto (cumplimiento de los requisitos de capacitación de renovación, certificación y prácticas de trabajo). Esto se puede realizar al completar el formulario de muestra titulado “Lista de comprobacíón de la gestión de registros para la renovación de muestras” o un formulario similar.
La documentación de la información del proyecto también debe ser distribuida a las siguientes personas cuando se entregue la factura final o en un plazo máximo de 30 días a partir de la finalización del proyecto, lo que suceda antes:
Al propietario del edificio; y, si fuera diferente,
A un ocupante adulto, o a un adulto representante de la instalación ocupada por niños.
Si se realiza un muestreo de aprobación de polvo, la empresa debe proporcionar, cuando se entregue la factura final por la renovación o en un plazo máximo de 30 días a partir de la finalización de la renovación, lo que suceda antes, una copia del informe de muestreo de polvo a las siguientes personas:
Al propietario del edificio; y, si fuera diferente,
A un ocupante adulto, o a un adulto representante de la instalación ocupada por niños.
Nota: cuando el trabajo se realiza en áreas comunes de viviendas múltiples, las empresas deben publicar la información del proyecto y los informes de muestreo de polvo y dar a conocer cómo los ocupantes de las viviendas renovadas que estén interesados pueden obtener una copia del informe. Esta información debe ser publicada en un lugares que puedan ser vistos por todos los ocupantes afectados.

## Slide 88: Ahora ya saben...
Que deben tener los siguientes registros en el lugar de trabajo:
  Certificaciones para la empresa certificada y los renovadores certificados.
Que deben conservar todos los registros al menos 3 años después de finalizar la renovación.
Que deben conservar registros de:
  Capacitación y certificaciones de todo el personal de renovación y la certificación de la empresa.
  Distribución de la información obligatoria.
  Comunicaciones con los propietarios y los residentes, además de sus certificaciones.
  Actividades de trabajo que cumplan con la regla.
  Informes posteriores a la renovación.

## Slide 89: Módulo 8: Capacitación para renovadores no certificados
Los renovadores certificados enseñan las prácticas de trabajo seguras con el plomo a los renovadores no certificados.
Notes:   La regla RRP requiere que usted, el renovador certificado, sea responsable de la instrucción de los renovadores no certificados. Tenga presente que los trabajadores no certificados deben ser capacitados sólo en las prácticas de trabajo, requeridas por la regla RRP, que los trabajadores utilizarán cuando realicen las tareas que tengan asignadas. Por ejemplo, si un trabajador es contratado únicamente para proporcionar servicios de limpieza, no sería necesario que se le capacite en cómo preparar el área de trabajo.
  Nota: vea la diapositiva 2-11 y los reglamentos del HUD para obtener más información acerca de la capacitación que se requiere para los trabajadores en las renovaciones financiadas por el HUD.

## Slide 90: La enseñanza de prácticas de trabajo seguras con el plomo significa:
Capacitar a los trabajadores para que utilicen apropiadamente los letreros, las barreras de polvo, las prácticas de trabajo que minimicen el polvo y las prácticas de limpieza de polvo durante actividades de renovación, reparación y pintura para prevenir o reducir la contaminación potencialmente peligrosa por polvo con plomo en el hogar.
Para capacitar con efectividad a los trabajadores, usted debe:
  Conocer la seguridad con el plomo.
  Mostrar a los alumnos lo que sabe.
  Revise la lista de compras en Pasos para la renovación, reparación y pintura SEGURAS CON EL PLOMO y tenga a mano los materiales apropiados.
Notes:   ¿Recuerda las destrezas que aprendió durante los ejercicios de conjuntos de destrezas? Ahora las enseñará a trabajadores no certificados para que las aprendan.
  La lista de compras que se encuentra al final del apéndice Pasos para la renovación, reparación y pintura SEGURAS CON EL PLOMO detalla los equipos y suministros que podría necesitar para realizar ejercicios prácticos durante la capacitación en la obra de los renovadores no certificados.
  Todo lo que se presenta a continuación tiene como objetivo asistirle en la realización de la capacitación.

## Slide 91: Función del renovador certificado
Los renovadores certificados:
Realizan trabajos seguros con el plomo según lo descrito en la regla RRP.
Capacitan a los trabajadores no certificados en prácticas seguras con el plomo.
Son una guía constante en la obra para los trabajadores no certificados durante la instalación y la limpieza.
Están disponibles por teléfono en caso de no estar presentes en la obra durante el trabajo.
Mantienen un comprobante de certificación en la obra como renovador certificado.
Notes: ¿Cuáles son las responsabilidades de un renovador certificado? Los renovadores certificados son responsables de garantizar el cumplimiento general de los requisitos del programa de renovación, reparación y pintura para las prácticas de trabajo seguras con el plomo en las renovaciones que tengan asignadas.
Un renovador certificado:
  Debe utilizar un kit de pruebas reconocido por la EPA, o bien recoger una muestra de cáscaras de pintura para su análisis, cuando lo solicite la parte que contrate servicios de renovación, para determinar si los componentes afectados por la renovación contienen pintura a base de plomo.
  Debe capacitar a los trabajadores en prácticas de trabajo seguras con el plomo, para que estos trabajadores puedan realizar con seguridad las tareas que tengan asignadas. El renovador certificado puede proporcionar esta capacitación en el lugar de trabajo o en un salón de clases, considerando la disponibilidad de actividades prácticas adecuadas. Esta capacitación también la podría realizar un tercero, aunque el instructor deberá ser un renovador certificado.
  Debe estar presente en la obra cuando se ubiquen los letreros de advertencia, mientras se establece la contención del área de trabajo y mientras se realice la limpieza del área de trabajo. (Nota: Utilice los términos Instalación y Limpieza para describir este trabajo).
  Debe supervisar el trabajo que realizan las personas no certificadas para garantizar que se sigan las prácticas de trabajo seguras con el plomo. Esto incluye mantener la integridad de las barreras de contención y asegurarse de que no se dispersen polvo ni escombros del área de trabajo.
  Debe estar disponible en todo momento, en la obra o por vía telefónica, durante la renovación.
  Debe realizar la verificación de limpieza del proyecto.
  Debe tener copias de sus certificados de finalización del curso inicial y del curso de actualización en la obra. La certificación de renovador certificado dura 5 años. El renovador certificado debe tomar un curso de perfeccionamiento cada 5 años para mantener su certificación.
  Debe preparar la documentación del trabajo que sea necesaria.
La regla de renovación, reparación y pintura de la EPA se puede encontrar en el Código de Regulación Federal 40 745.85 (a) y (b).

## Slide 92: Función de los renovadores capacitados pero no certificados
Los renovadores capacitados pero no certificados son personas que trabajan en renovación, reparación y pintura que han sido capacitados en la obra o en un salón de clases por parte de un renovador certificado, para realizar tareas cumpliendo la regla RRP de la EPA.
Deben realizar prácticas de trabajo seguras con el plomo según lo descrito en la regla RRP:
  Proteger la vivienda con una "instalación" del área de trabajo.
  Protegerse.
  Realizar el trabajo de renovación con seguridad.
    No deben realizarse prácticas prohibidas.
    Controlar el polvo y los escombros.
  Limpiar el área de trabajo.
Notes: Se debe realizar una capacitación en la obra para cada trabajador y para cada trabajo, de modo que cada trabajador esté capacitado adecuadamente para las tareas que deberá realizar. Esta capacitación puede ocurrir mientras el trabajador está realizando trabajo productivo, lo que le proporciona conocimientos y destrezas esenciales para un desempeño completo y adecuado del trabajo. Sin embargo, el trabajo que se realice durante la capacitación debe cumplir plenamente con la regla RRP.
Las personas en capacitación se beneficiarán al ver los "Pasos" para lograr la seguridad con el plomo, que se pueden encontrar en Pasos para la renovación, reparación y pintura SEGURAS CON EL PLOMO en el apéndice 5 (dicho documento también recibe el nombre “Guía de pasos”). Contiene una lista de siete pasos de seguridad con el plomo y se puede entregar a quienes reciban capacitación en la obra. En la "Guía de pasos", los pasos 2 al 6 contienen información específica para los trabajos que realice personal no certificado; los pasos 1 al 7 contienen información respecto de las pruebas de superficies pintadas y verificación de limpieza, que son responsabilidades de los renovadores certificados. Además, el paso 7 comenta el examen de aprobación que sólo puede realizar un inspector de plomo certificado, un evaluador de riesgos de plomo certificado y un técnico certificado en muestreo de polvo.
La información de la "Guía de pasos" se puede revisar en aproximadamente 5 minutos por paso y luego se puede reforzar con ejercicios prácticos en el trabajo, como la instalación de barreras y letreros, demostraciones de procedimientos de limpieza, etc. Se recomienda revisar el material de la "Guía de pasos" en un formato de reunión informativa (en la obra), con folletos para la información específica que se revisará.
Es muy importante que se autorice al personal no certificado a participar en el aprendizaje práctico a medida que avance el trabajo y que se documenten los conjuntos de destrezas que aprenda cada alumno. La documentación es un requisito de la regla RRP para garantizar que los trabajadores no certificados reciban una capacitación para realizar las actividades de renovación que les asignaron. Recuerde que la regla RRP requiere que el personal no certificado reciba capacitación de destrezas específicas para las tareas que realizarán en el trabajo y que la capacitación de cada persona se documente por tema abordado en la capacitación en la obra que se realice. La documentación necesaria se detallará más adelante.

## Slide 93: Pasos para la enseñanza de seguridad con el plomo en los trabajos de renovación
Enfoque para capacitar a renovadores no certificados
Notes: La capacitación para los renovadores no certificados puede proporcionarse en una sesión que cubra los 7 pasos o la información que se pueda abarcar en una serie de reuniones informativas durante varios días. Debe detenerse entre 5 y 10 minutos en la información de cada "paso" y luego realizar una capacitación en la obra para enseñar las destrezas que se necesitan para renovar el plomo con seguridad.
Si esta capacitación se realiza en una sala de clases, las diapositivas 8-6 a 8-15 se pueden usar para enseñar el material que se encuentra en la guía Pasos para la renovación, reparación y pintura SEGURAS CON EL PLOMO. Se incluye este documento como apéndice 5 en su manual del estudiante. Utilice la guía Pasos para la renovación, reparación y pintura SEGURAS CON EL PLOMO como un folleto educativo para la capacitación de renovadores no certificados. El folleto debe incluir, además, demostraciones, ejercicios prácticos y una lista de verificación de las destrezas que se desea reforzar en las "charlas informativas" o en la capacitación en sala de clases. Ya sea durante las "charlas informativas" o durante la instrucción en sala de clases, solicite a los renovadores no certificados en capacitación que consulten el folleto de capacitación a medida que imparte la información.

## Slide 94: Use la guía de “Pasos”
Pasos para la renovación, reparación y pintura SEGURAS CON EL PLOMO abarca las prácticas básicas seguras con el plomo y se puede usar como una guía de capacitación fuera del salón de clases, junto con demostraciones en el trabajo y capacitación práctica.
Se recomienda que esta guía sea la base de su capacitación.
Notes: Antes de la capacitación: Imprima copias de Pasos para la renovación, reparación y pintura SEGURAS CON EL PLOMO y entregue una copia a cada renovador no certificado que vaya a ser capacitado.

## Slide 95: Paso 1: Determine si el trabajo comprende pintura a base de plomo
La pintura a base de plomo (LBP, por sus siglas en inglés) se encuentra en muchas viviendas antiguas:
    Viviendas entre 1960 y 1978 – 1 de cada 4 tienen LBP.
    Viviendas entre 1940 y 1960 – 7 de cada 10 tienen LBP.
    Viviendas anteriores a 1940 – 9 de cada 10 tienen LBP.
Una renovación, reparación o pintura que altere la pintura a base de plomo puede crear grandes riesgos relacionados con la pintura a base plomo en viviendas.
Incluso una pequeña cantidad de polvo de pintura a base de plomo puede envenenar a niños, padres y mascotas y puede causar problemas en mujeres embarazadas y en el desarrollo de sus fetos.
El renovador certificado determinará si existe pintura a base de plomo en las superficies de trabajo.
Si no hubiese información disponible acerca de la pintura a base de plomo para viviendas anteriores a 1978 o para una instalación habitada por niños, suponga que sí hay pintura a base de plomo y utilice prácticas de trabajo seguras con el plomo.
Notes: Durante la capacitación:
Revise la información de esta diapositiva con los alumnos renovadores no certificados mientras leen las páginas 4 y 5 de la guía Pasos para la renovación, reparación y pintura SEGURAS CON EL PLOMO.
Notas para el instructor en la obra: Esta información se incluye en la capacitación en la obra, de modo que los renovadores no certificados entiendan por qué deben utilizar prácticas de trabajo seguras con el plomo. No es necesario que los renovadores no certificados determinen la presencia de pintura a base de plomo, pero deben entender que en caso de que se compruebe su presencia, generar polvo puede causar graves problemas si no se controla apropiadamente y con seguridad.
Más información:
  Revise las páginas 4 y 5 de la guía Pasos para la renovación, reparación y pintura SEGURAS CON EL PLOMO.

## Slide 96: Paso 2: Organícelo de forma segura
La contención se usa para mantener el polvo DENTRO del área de trabajo y a quienes no sean trabajadores FUERA.
Los letreros y las barreras se usan para limitar el acceso.
Trabajos de interiores comparados con trabajos de exteriores
  Revise todos los procedimientos y diferencias en lo que se refiere a la instalación.
Notes: Qué hacer
Para mantener el polvo dentro y las personas fuera de su área de trabajo, tendrá que realizar pasos ligeramente diferentes para los trabajos de interiores que para los trabajos de exteriores.
Para trabajos de interiores
  Ubique letreros, cintas de barrera o conos para mantener fuera del área de trabajo a quienes no sean trabajadores (particularmente niños). Mantenga las mascotas fuera del área de trabajo para su seguridad y para evitar que introduzcan polvo y escombros con las patas en el interior de la vivienda.
  Saque los muebles y otras pertenencias del área de trabajo. En caso de que algún elemento sea demasiado grande o pesado como para moverlo, cúbralo con láminas de plástico de alta resistencia y asegúrelas en su lugar con cinta.
  Utilice láminas de plástico de alta resistencia para cubrir pisos en el área de trabajo hasta un mínimo de 6 pies (1.83 m) a partir del área de alteración de la pintura. Cierre y selle las puertas y cierre las ventanas.
  Cierre y cubra los respiraderos del área de trabajo. Esto impedirá que el polvo entre en el sistema y se mueva a través de la vivienda.
Para trabajos de exteriores
  Mantenga fuera del área de trabajo a quienes no son trabajadores, con letreros, cinta o conos. Solicite a los dueños sacar sus mascotas del área de trabajo.
  Cubra el suelo y las plantas con láminas de plástico de alta resistencia para atrapar escombros. La cubierta debe extenderse al menos 10 pies más allá del edificio, a menos que la línea de la propiedad impida contar con dicha cubierta de suelo de diez pies, en cuyo caso se debe levantar un muro de contención vertical. Asegure la cubierta al exterior.
  Cierre las ventanas y puertas en un radio de 20 pies alrededor del área de trabajo para evitar que entre polvo y escombros en las viviendas.
  Si es posible, traslade o cubra las áreas y los equipos de juegos infantiles en un radio de 20 pies alrededor del área de trabajo.

## Slide 97: Paso 3: Protéjase
Sin el correcto equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés), los trabajadores pueden ingerir e inhalar plomo en el trabajo; además, pueden transportar plomo en la piel y en la ropa de trabajo hasta sus hogares y sus familias.
Repase la “lista de compras”.
Recomiende a los trabajadores que:
  Mantengan su ropa limpia o utilicen prendas desechables.
  Utilicen una mascarilla de respiración. Una mascarilla de respiración apropiada impide que entre plomo en los pulmones y en el estómago.
  Se laven cada vez que salgan del área de trabajo, particularmente al final del día.
Notes: Utilice prendas protectoras y considere el uso de guantes.
  Las prendas protectoras y los cubrezapatos son muy importantes para prevenir el traslado de plomo fuera del área de trabajo. También pueden ayudar a impedir la contaminación de áreas que ya se han limpiado durante la limpieza final.
  Mantenga limpia su ropa. Al final del día de trabajo, aspire el polvo de las prendas polvorientas o cámbiese de ropa. No utilice aire comprimido para “desplazar" el polvo de las prendas de vestir. Lave sus prendas de trabajo sucias separadamente de la ropa sucia de su hogar.
  Utilice una gorra de pintor para protegerse la cabeza del polvo y los escombros.
Utilice una mascarilla de respiración protectora.
  Cuando el trabajo produce polvo o cáscaras de pintura, los empleados deben considerar utilizar protección respiratoria, como la mascarilla de respiración N-100, para impedir que inspiren polvo con plomo.
Ubique letreros de advertencia.
  Ubique un letrero de advertencia en la entrada de cada área de trabajo.
  Los letreros deben decir: “Advertencia, área de trabajo con plomo, veneno, prohibido fumar o comer" para recordar a los trabajadores que está prohibido comer, beber y fumar en el área de trabajo.
Lávese.
  Los trabajadores deben lavarse las manos y las cara cada vez que dejan de trabajar. Es particularmente importante lavarse antes de comer y al final del día.
Nota: Las reglas de OSHA pueden requerir que los empleados realicen pasos adicionales para proteger la salud de los trabajadores.

## Slide 98: Paso 4: Controle la propagación del polvo
El objetivo es controlar la propagación del polvo generado.
Repase la “lista de compras”.
Utilice las herramientas correctas.
Las cubiertas desechables de plástico controlan la propagación del polvo y los escombros.
Evite las prácticas prohibidas.
Notes: Controle la propagación del polvo.
  Mantenga el área de trabajo aislada del resto de la vivienda.
  No saque polvo ni escombros del área de trabajo.
  Manténgase dentro del área de trabajo contenida y en los caminos contenidos.
  Aspire los trajes al salir del área de trabajo de modo que el polvo se quede dentro de la contención.
  Quítese los cubrezapatos desechables y asegúrese de que sus zapatos estén limpios utilizando almohadillas adhesivas o toallas de papel húmedas para limpiarse los zapatos cada vez que sale de la lámina protectora.
  Mantenga los componentes dentro del área de trabajo hasta que estén envueltos con seguridad en láminas o bolsas plásticas de alta resistencia. Una vez se hayan envuelto o depositado en bolsas plásticas, limpie el exterior con una aspiradora HEPA y sáquelas del área de trabajo para almacenarlas en un área segura, lejos de los residentes.
  Lave las prendas protectoras que no sean desechables separadamente de la ropa sucia de su familia.
  No utilice prácticas prohibidas, como::
    Quemar pintura con llama o quitarla a alta temperatura y
    Herramientas eléctricas (como una lijadora) sin accesorios HEPA.
    La regla del Departamento de Vivienda y Urbanismo también prohíbe raspar en seco y lijar a mano en demasía, utilizar pistolas de aire caliente que calcinen la pintura y lavar la pintura en un espacio con poca ventilación utilizando un decapante volátil. Algunos estados, localidades o tribus pueden prohibir otras prácticas de trabajo.

## Slide 99: Paso 5: Deje limpia el área de trabajo
El objetivo debe ser dejar el área de trabajo sin polvo ni escombros.
Repase la “lista de compras”.
Comente los procedimientos diarios de limpieza.
Comente los procedimientos de limpieza para el final del día de trabajo.
Notes: Recoja diariamente elementos que estén en el suelo del área de trabajo (recomendado).
  Recoja mientras camina. Coloque la basura en bolsas plásticas de alta resistencia.
  Aspire el área de trabajo con una aspiradora HEPA varias veces durante el día y de todas maneras en el final del día. No limpie con aspiradoras domésticas. Utilice sólo aspiradoras HEPA.
  Limpie las herramientas en el final del día.
  Lávese las manos cada vez que salga el área de trabajo, particularmente antes de irse a casa.
  Elimine diariamente todas las prendas protectoras desechables.
Cuando se termine el trabajo, limpie el área de trabajo (obligatorio).
  Retire cuidadosamente la lámina de plástico del piso, dóblela (el lado con suciedad hacia dentro), selle los bordes con cinta o colóquela en una bolsa plástica de alta resistencia y elimínela. Mantenga láminas plásticas en las puertas y aperturas que separen el área de trabajo hasta que se considere que está limpia.
  Asegúrese de que las cáscaras de pintura, el polvo, la basura y los escombros (como componentes de la construcción) se saquen del área que se va a limpiar y se eliminen adecuadamente.
  Limpie la superficie de todas las paredes con una aspiradora HEPA o con un paño húmedo. Limpie las otras superficies del área de trabajo con una aspiradora HEPA. Utilice como accesorio una barra sacudidora para las alfombras.
  Limpie con un paño húmedo las demás superficies del área de trabajo y limpie con un trapeador húmedo los pisos sin alfombrar hasta eliminar el polvo y los escombros.
  Inspeccione visualmente su trabajo. Revise el área de trabajo, dos pies más allá y los caminos por los que se transportaron los escombros. No debiera ver polvo, cáscaras de pintura o escombros.
  Vuelva a limpiar el área minuciosamente en caso de que encuentre polvo o escombros.

## Slide 100: Paso 6: Controle los desechos
Comente el procedimiento de recogida de desechos en bolsas.
Demuestre el proceso de doblar una pequeña sección de plástico con el lado sucio hacia dentro.
Comente el almacenamiento temporal de desechos.
Comente cómo manejar apropiadamente las aguas residuales.
Comente las reglas de eliminación de aguas que son aplicables para el trabajo específico.
Notes: Deposite sus desechos en una bolsa o envuélvalos en la obra y dentro del área de trabajo.
Recoja y controle todos sus desechos. Algunos ejemplos de desechos son el polvo, los escombros, las cáscaras de pintura, las láminas protectoras, los filtros HEPA, agua sucia, cabezas de trapeador usados, paños, ropa protectora, mascarillas de respiración, guantes, componentes arquitectónicos y otros desechos. Utilice láminas o bolsas de plástico de alta resistencia para depositar los desechos. Aplique un sello cuello de cisne a la bolsa con cinta para conductos. Considere utilizar bolsas dobles para depositar sus desechos y evitar que se rasguen. Los componentes de gran tamaño deben envolverse en láminas protectoras y sellarse con cinta. Deposite los desechos en una bolsa y séllela antes de sacarla del área de trabajo. Limpie el exterior de las bolsas y los paquetes de desechos con una aspiradora HEPA antes de sacarlas del área de trabajo. Acumule todos los desechos en un recipiente o contenedor de escombros seguro, hasta su eliminación. Limite el tiempo de almacenamiento en la obra. Evite transportar desperdicios en un camión abierto o en un vehículo personal.
Elimine las aguas residuales apropiadamente.
El agua utilizada en el área de trabajo para quitar pintura o limpiar superficies se debe pasar por un filtro de 0,5 micras. No vierta nunca estas aguas en un sumidero, tina, desagüe de aguas pluviales ni en el suelo. Pueden verterse en un inodoro, si así lo permiten las reglas locales. Si no está permitido por los reglamentos locales, es posible que deba contener y probar el agua, además de comunicarse con la empresa de tratamiento de desechos para que le ayuden con esta eliminación. Para mayor información, consulte con su autoridad local de tratamiento de aguas y en los reglamentos federales y estatales.
Infórmese de las reglas de eliminación de aguas.
EPA considera la mayoría de las renovaciones, reparaciones y pinturas residenciales como "mantenimiento residencial de rutina". Los desechos que se generen durante estas actividades están clasificados como desechos sólidos no peligrosos y se pueden eliminar en un vertedero ordinario. Algunos estados y localidades tienen requisitos de eliminación de desechos más estrictos que se deben seguir.

## Slide 101: Paso 7: Verificación o pruebas de aprobación de limpieza
Un renovador certificado realizará la verificación de limpieza después de la mayoría de las renovaciones.
El dueño puede solicitar un examen de aprobación en lugar de una verificación de limpieza, y en algunos casos es un requisito.
Comente lo que ocurre cuando se obtienen malos resultados en una verificación de limpieza o en un examen de aprobación.
Notes: Cuando se complete la limpieza y antes de volver a ocupar el espacio, se debe realizar un procedimiento de verificación de limpieza o un examen de aprobación para garantizar que no quede polvo con plomo en el lugar. En caso de que sea aplicable la regla del Departamento de Vivienda y Urbanismo, se necesitará un examen de aprobación en lugar del procedimiento de verificación de limpieza. El primer paso, tanto para la verificación de limpieza como para un examen de aprobación, es una inspección visual del área de trabajo para determinar si se dejó polvo o escombros en el lugar. Si se detecta la presencia de polvo o escombros en el área de trabajo, se deben repetir la limpieza y la inspección visual hasta que el área de trabajo no tenga polvo ni escombros. Después de que se complete la inspección del renovador certificado, se puede realizar el procedimiento de verificación de limpieza o el examen de aprobación.

## Slide 102: Documentación de capacitación
El renovador certificado que está asignado al trabajo debe mantener en la obra los siguientes registros para la capacitación en terreno:
  Certificación escrita de la capacitación del trabajador:
    Debe detallar qué trabajadores están cursando qué capacitación;
    Debe detallar todos los temas de capacitación que cada trabajador abarcará; y
    Debe estar firmada por el renovador certificado que realizó la capacitación.
  Toda la documentación de la capacitación se debe conservar durante 3 años después de la finalización de la renovación.
Notes: Cuando imparta esta "capacitación informativa", el uso de una guía de capacitación, como Pasos para la renovación, reparación y pintura SEGURAS CON EL PLOMO hará que la documentación sea más sencilla. Debe mantener una copia de la guía de capacitación que se use durante la "capacitación informativa" que realiza en la obra. Haga una lista de cada destreza práctica segura con el plomo que se impartió a cada trabajador no certificado. Una lista de las destrezas prácticas que se enseñaron a cada trabajador no certificado con el material que se abordó en las reuniones informativas, proporcionará la documentación adecuada para cumplir con los requisitos de la regla RRP.

## Slide 103: Ahora ya saben...
Que los renovadores certificados son responsables de la capacitación de los renovadores no certificados.
Los roles de los renovadores certificados y de los trabajadores capacitados pero no certificados durante una renovación.
Cómo utilizar la guía Pasos para la renovación, reparación y pintura SEGURAS CON EL PLOMO para capacitar renovadores no certificados.

## Slide 104
zota@zotapro.com
(763) 444-LEAD (5323)